اختاري الاجابة الصحيحة فيما يلي:

من مميزات الطابعة الصدمية)  اختر 3):

تستخدم مكونات استهلاكية قليلة التكلفة  √

تستخدم بكر ورق تتم تغذيته بصورة مستمرة√

تنتج مواد ذات ألوان زاهية

تتمتع بإمكانية طباعة نسخ طبق الأصل√

طابعة سريعة.

لاتصدر ضوضاء .

مالمطلوب لحساب إجمالي تكلفة  الملكية الخاصة بطابعة نفث الحبر ؟   )  اختر 3)

الضمان . √

الحجم.

سعر كل ورقة. √

دقة الألوان.

سعر الشراء. √

كيف يمكن  تغير وقت الخمول؟(هايبرنيت)

من ابدأ   لوحة التحكم   علامة التبويب ( أنظمة الطاقة – خيارات الطاقة). √

من ابدأ  لوحة التحكم   ادارة الملفات.

من ابدأ  لوحة التحكم   عرض أنظمة الطاقة.

من ابدا    windows   أنظمة الطاقة

من خواص جهاز الكل في واحد (all-in-one) :( اختر 3):

عند تعطل أحد الأجزاء لايعيق ذلك عمل الأجهزه الأخرى.

ذات وزن خفيف.

سهولة التحديث فهي تتناسب مع كافة الأجهزه. √

سهولة التوصيل إذ لها منفذ واحد. √

لاتستخدم للمهام الثقيله.

كافة الأجهزه مضمنه (فاكس ,ماسحه ضوئية,طابعه. √

الماسحة الضوئية التي تستخدم غالبا للقيام بمسح ضوئي للكتب والصور الفوتوغرافية بغرض الأرشفة هي :

الماسحة الضوئية الاسطوانية.

الماسحة الضوئية اليدوية .

الماسحة الضوئية المسطحة. √

الماسحة الضوئية all-in-one

طلب من الفني تكوين الوقت الذي يجب ان يكون فيه النظام في وضع الخمول قبل قيام القرص الثابت بتشغيل كافة الاجهزة المحموله المستنده الى windows ولكن يبدو انها غير فعّاله . الى مكان ينبغي ان يتجه الفني لتمكين ادارة الطاقه .!!

من ابدأ  لوحة التحكم   ادارة الملفات.

من ابدأ  لوحة التحكم   عرض أنظمة الطاقة.

BIOS  √

windows   أنظمة الطاقة

مالحل في حال عدم القدرة على الوصول إلى أي جهاز على الشبكة!!

استخدام اداة الـ IPCONFIG  للتحقق سريعا مما اذا كان بالكمبيوتر  صحيحا ام لا. √

اعادة تشغيل الجهاز.

التحقق من عدم اتصال جهاز الحاسب بأي أجهزه طرفيه أخرى.

تغيير الشبكة.

نتحقق من MAC

من الطرق المستخدمة لجمع البيانات من الكمبيوتر في حالة استكشاف الاخطاء (أختر3):

التحقق من تكوين جهاز التحقق اللاسلكي. √

استخدام اداة الـ IPCONFIG  √

التحقق من تكوين عميل البريد الالكتروني. √

اعادة تشغيل الجهاز.

تغير الـIP

الرجوع الى نقطة الاستعادة المحفوظة مسبقا.

تحديد الأخطاء,ضغط البيانات,معالجة البيانات ,كيفية الاعلان عن البيانات المرسلة هي الوظيفية الأساسية لـ:

WLAN شبكة محلية لاسلكية .

البروتوكول  √

نموذج OSI

وحدة CPU

بطاقة واجهة الشبكة (NIC)

نهج الأمان.

وظيفة مهايئ المودم:

يوفر القدرة الصوتية.

ييوفر القدرة الرسومية.

يوصل الجهاز بالانترنت باستخدام خط هاتف . √

يوصل الكمبيوتر باجهزه طرفية

يوصل الكمبيوتر بالشبكة بةاسطة كيبل .

يوصل الكمبيوتر بالشبكة بترددات لاسلكية.

من أهم مايميز أجهزة USB  أنها:

أجهزة قابلة للتبديل أثناء التشغيل،√

لا تتأثر بالفيروسات.

ذات سعة غير محدوده.

تدعم مايصل إلى 265 جهاز متصل.

اذا كان مستوى الرطوبة منخفض:

ترتفع درجة حرارة الأجهزه.

تتعرض مكونات الجهاز لأضرار الرطوبه.

تقل فرص حدوث تفريغ الكتروستاتيكي.

تزداد فرص حدوث تفريغ الكتروستاتيكي. √

لاأثر للرطوبة على الأجهزه البته.

مركز أمان Windows XPوظيفته:

يحمي الكمبيوتر من البرامج التي ترسل معلومات عن عادات تصفح الويب إلى المهاجم.

تحمي جهاز الكمبيوتر من هجمات الفيروسات

ويقوم باستمرار بعملية الفحص للتأكد من أن جدار حماية البرامج وبرامج مكافحة الفيروسات قيد التشغيل. كما أنه يضمن أيضًا أنه قد تم تعيين التحديثات التلقائية ليتم تنزيلها وتثبيتها تلقائيًا. √

برنامج يعمل باستمرار للحماية ضد الاتصالات غير المرخصة من وإلى الكمبيوتر..

في حالةعدم إمكانية الوصول إلى محرك الأقراص في بعض الأحيان وقدرة الوصول في  أحيان أخرى ووجود 9 أجهزة USB  موصلة بالكمبيوتر!!

نقوم بإزالة كافة الأجهزة الطرفية باستثناء محرك الأقراص الثابتة وملاحظة  النتائج. √

نقوم باعادة تشغيل الجهاز.

نقوم بعمل فورمات للجهاز.

لتنظيف شاشات CRT,نقاط تلامس المكونات  (على الترتيب) نستخدم:

قطعه قماش ناعمه مع سائل تنظيف خفيف., كحول الإيزوبروبيل √

قطعه قماش ناعمه مع سائل تنظيف خفيف ,قطعة قماش مرطبة بالماء.

كحول الايزوبروبيل,قطعة قماش جافة.

كحول الايزوبروبيل ,قطعة قماش ناعمة مع سائل تنظيف خفيف.

مكنسة كهربائية,كحول الايزوبروبيل.

من أمثلة صيانة البرامج الوقائية (اختر 3 )

ازالة الأتربه من أجزاء الجهاز.

مراجعة تحديثات الأمان√

مراجعة تحديثات برامج التشغيل. √

إلغاء تجزئة محركات القراض الغير ثابته. √

فحص واحكام الكوابل .

من الهجومات الشائعة على الحاسبات الألية والتي تهدد الأمان (اختر 4):

هجمات رفض الخدمة (DoS). √

الانتحال. √

ActiveX

DDoS   √

هجمات اعادة التشغيل. √

شكل من أشكال الهجوم يستخدم العديد من أجهزة الكمبيوتر المصابة - والتي تسمى مسلوبة الإرادة هو :

الانتحال

هجمات اعاده التشغيل .

التجسس

DoS

DDoS   √

في حال عدم قدرة احد الأجهزة الوصول إلى أجهزة على شبكات أخرى لكنه يمكن الوصول إلى أجهزه من نفس الشبكة!!تكون المشكلة:

بمايسمى BIOS

باللوحة الام.

صغر الذاكرة.

الجهاز بحاجه لوصل بالمودم.

- عنوان العبارة الافتراضية غير صالح. √

يوضح الشكل  ثلاثة صمامات LED (للكمبيوتر المحمول. هي :

USB

بلوتوث √

البطارية √

وضع الاستعداد √

الشبكة

منفذ متواز

قبل تشغيل نظام الترقية في نظام التشغيل يلزم :

تشغيل أداة الـ NtbocKup  √

عمل اسبات للجهاز.

تنصيب برامج مضاده للفيروسات.

التحقق من سلامة المنافذ

الصورة المبينة اعلاه تمثل على الترتيب من اليمين الى اليسار الصممات:

USB , شبكة , موصل S-video

شبكة , منفذ متواز ,موصل السماعات.

شبكة , USB , موصل S-video

موصل S-video, USB , الشبكة   √

Ethernet , USB ,مقبس الميكرفون

تشير الصورة في  الشكل التالي                              إلى )اختر 3)

موصل الفيديو.

مقبس سماعات الرأس  √

مقبس الميكرفون. √

USB.

منفذ متوازي

فتحات التهوية. √

الصورة أعلاه توضح 3 مكونات في الجهه الخلفيه من المحمول وهي :

منفذ متوازٍ  √

USB

موصل التيار المتردد (AC) √

فتحة البطارية √

فتحات التهوية.

مقبي الميكرفون.

عند المقارنة بين أجهزة المحمول وأجهزة كمبيوتر سطح المكتب أي العبارات صحيحة(أختر 3).

تتمتع اللوحات الأم لكمبيوتر سطح المكتب بأشكال قياسية. ويتيح الحجم والشكل القياسيان إمكانية تبادل اللوحات الأم المصنعة من قِبل جهات مصنعة مختلفة. √

تختلف اللوحات الأم للكمبيوتر المحمول حسب الجهة المصنعة كما أنها تعد ملكية خاصة. √

معالجات الكمبيوتر المحمول  تستخدم طاقة أكثر وتولد سخونة أكثرمن معالجات كمبيوتر سطح المكتب.

واجهة الطاقة لادارة الطاقة بالمحمول  (ACPI)تستخدم لتقليل استهلاك CPU للطاقة مما يعمل على زيادة العمر الافتراضي لبعض المكونات. √

عندما تقوم بإصلاح كمبيوتر سطح المكتب، ننصح بشدة بالحصول على لوحة أم مثيلة من الجهة المصنعة للكمبيوتر.

يشير الشكل التالي بالمحمول إلى :

البطارية.

الشبكة اللاسلكية.

السماعات

مؤشر الطاقة

نشاط محرك الأقراص الثابتة√

لتصميم شبكة يجب مراعاة مايلي ) اختر 3 )

المكان الذي ستتواجد فيه أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمستخدمين. . √

المكان الذي سيتم توجيه معدات الشبكة إليه مثل المحولات وأجهزة التوجيه . √

نوعية البرامج المستخدمة.

المكان الذي سيتم وضع الخوادم فيه. فقد يكون ذلك في نفس غرفة معدات الشبكة، أو في مكان آخر. √

يمتاز نظام (POTS) القديم بمايلي(اختر2)

البساطه √

يتوفر بأي مكان يوجد به هاتف √

تسمح للعديد من الأجهزة بمشاركة خط هاتف واحد.

يوفر سرعات عالية واتصال "متاح دائمًا" (always-on)

يستخدم تقنية المايكرووف

اذا شكى لك العميل ان الماسحة الضوئية تنتج صورا بها خطوط وعلامات فمالحل في نظرك:

قم يتنظيف رأس الطباعة باستخدام فرشاة تنظيف.

نظف الزجاج وتحقق من الخدوش. √

افصل الطاقة واستبدل خرطوش الحبر .

قم بازالة الشريط اللاصق .

راجع دليل الطابعة لمعرفة مواصفات الذاكرة

أجيبي بصح او خطأ وصححي الخطأ ان وجد :

من قواعد الأمان والحماية لكمه المرور يجب أن تنتهي صلاحية كلمات المرور بعد فترة زمنية محدودة. √

عند لمس اسطوانة طابعة الليزر قد تقوم باتلافها. √

في حالة اعاقة حركة الهواء بالمحمول قد ترتفع درجة حرارته  √

الجهات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمول تعمل لجعل  مكونات الكمبيوتر المحمول أكثر كفاءة وأصغر حجمًا. نتيجة لذلك، تقوم الجهات المصنعة بتصميم مكونات تتوافق مع عوامل شكل محددة خاصة بهم. √

كلما كانت القدرة (نقطة لكل بوصه)للماسحة أعلى كانت الصورة ادق . √

لتكوين إعدادات الطاقة الخاصة بك، انقر فوق :ابدأ > لوحة التحكم > اعدادات الطاقة . × خيارات الطاقة

الغرض من الأسئلة المفتوحة يتمثل في الحصول على معظم المعلومات ذات الصلة بالمشكلة في أقصر وقت ممكن. × التي اجابتها نعم أو لا.

تشير الشبكة المحلية (LAN) إلى مجموعة من الأجهزة المتصلة اتصالا بينيًا وتخضع لتحكم إداري واحد. √

يقوم Windows تلقائيًا بتنزيل التحديثات ذات الأولوية العليا التي يحتاج إليها الكمبيوتر وتثبيتها أو إعلامك بمجرد توفر هذه التحديثات  عن طريق موقع ويب Windows Update . √

ذا وجد عطل مادي بأحد الأجهزة، فيقوم كود الخطأ أو كود الصفير بتنبيه الفني بوجود مشكلة ما. √

المطلوب عند تركيب جهاز كمبيوتر جديد يحتوي على محرك اقراص ثابته pata ومحرك اقراص DVD تكوين محرك الاقراص الثابته ك master على وحدة تحكم pata الاولى وتكوين محرك الاقراص DVD كأساس slave على وحدة تحكم pata  الثانيه . ×  كتابع

من طرق حماية المنشآت المجسات. √