## Slide 1
نظام التعليم المطور للانتساب
كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات قسم شبكات الحاسوب
اسم المقرر ورقمه
الانترنت والاتصالات (0904-741)
الفصل الدراسي الأول العام الدراسي 1430 – 1431هـ
أ.عــادل عبـــداللطيف
Adhamed@kfu.edu.sa
1

## Slide 2: المحاضرة الأولى
الفصل الأول:مدخل الى شبكة الانترنت
Introduction to Internet

## Slide 3: أهداف الفصل
1- التعرف على مفهوم الانترنت .
2- التتبع التاريخي لظهور الانترنت وتطوره عبر الزمن .
3- التعرف على مختلف الطرق التي يمكن استخدامها للاتصال بالانترنت.
4- التعرف على اهم الخدمات التي يقدمها الانترنت .
5- التعرف على بعض المخاطر التي يمكن ان تحدث نتيجة الاستخدام الخاطئ للانترنت.
6- التعرف على بعض وسائل الحماية لتجنب مخاطر الانترنت .
7- التعرف على بروتوكولات شبكة الانترنت .
8- التعرف على الشبكة العنكبوتية العالمية WWW.
9- القاء نظرة عامة على الأفاق المستقبلية لشبكة الانترنت.
9- توضيح بعض المصطلحات المتداولة في شبكة الانترنت.

## Slide 4: مقدمة:
يعد الانترنت من اكثر التعابير شيوعا في عصرنا الحالي فلا تجد مكاناً يخلو منه (الجامعات ، المدارس ، المستشفيات ، الدوائر الحكومية ، المقاهي ) بحيث أصبح الانترنت بمثابة العالم الافتراضي (Virtual World ) الذي لا حدود له حيث يمكنك ان تجد فيه كل ما تحتاج اليه من ابحاث وبرامج ومعلومات .....الخ .
وفي عصرنا الحالي (عصر المعرفة) اصبحت تطبيقات الانترنت جزءاً لايمكن الاستغناء عنها في شتى المجالات الانسانية والتطبيقات اليومية لجميع افراد المجتمع بشكل عام ولطلبة الجامعات بشكل خاص .
اصبح طالب الجامعة يعتمد على الانترنت بشكل كبير جداً في البحث عن المعلومات وإعداد البحوث ونشرها ومراسلة الجامعات والطلبة عبر العالم والعديد من الخدمات ، لذلك فإنه يتعين على كل طالب جامعة امتلاك المعرفة الكافية بكيفية التعامل مع الانترنت بشكل يتصف بالكفاءة والفاعلية .

## Slide 5: التعريف بشبكة الانترنت
الانترنت (Internet):
اشتقت كلمة Internet من عبارة (International Network) بمعنى الشبكة العالمية ، وهناك عدة تعريفات لشبكة الانترنت وكلها تدل على نفس المعنى ومنها .
الانترنت هي شبكة ضخمة من اجهزة الحاسب المرتبطة ببعضها البعض والمنتشرة حول العالم .
الانترنت هي خط المعلومات السريع Information Highway
الانترنت هي شبكة الشبكات Net of Net

## Slide 6: لمحة تاريخية لظهور الانترنت
لقد بدأت الفكرة الاساسية لإنشاء الانترنت أصلا كفكرة حكومية عسكرية ، حيث تزايد القلق والخوف لدى وزارة الدفاع الامريكية بعد الحرب العالمية الثانية من حدوث هجوم نووي عليها كفعل انتقامي لما فعلته في الحرب ، ونتيجة لذلك قام مجموعة من الخبراء الامريكان بالبحث عن وسيلة لتبادل المعلومات والأوامر العسكرية بحيث تكون في مأمن عن عملاء الاتحاد السوفيتي واعداء امريكا حينذاك .
وبعد ذلك امتدت شبكة الانترنت إلى قطاعات عديدة كالتعليم والأبحاث ثم التجارة حتى أصبحت في متناول الأفراد وتحولت من شبكة معقدة يلزمها معرفة عميقة بعلم الشبكات كي يمكن استخدامها إلى شبكة غاية في السهولة وكأنها برنامج تطبيقي بسيط يستخدمه كل من يملك جهاز كومبيوتر و مشترك بالانترنت

## Slide 7: لمحة تاريخية لظهور الانترنت
تواريخ مهمة في عالم الانترنت
في عام 1969 انشأت وزارة الدفاع الامريكية ووكالة مشاريع الابحاث المتقدمة شبكة (ARPAnet) حيث كان الهدف منها هو ربط المواقع الحكومية والعسكرية مع بعضها البعض وذلك لتبادل المعلومات .
في عام 1972 تم الاعلان بشكل رسمي عن شبكة (ARPAnet) في مؤتمر في العاصمة الامريكية واشنطن
في عام 1973 تم اول ربط دولي مع شبكة (ARPAnet) حيث تم اضافة النرويج وانجلترا لتصبح شبكة (ARPAnet) شبكة للعالم .
في عام 1974 تم نشر تفاصيل برتوكول التحكم بالنقل (TCP/IP) وهو الذي اصبح البرتوكول الرسمي لشبكة الانترنت

## Slide 8: لمحة تاريخية لظهور الانترنت
تواريخ مهمة في عالم الانترنت
في عام 1977 اصبحت الشركات المتخصصة في علوم الحاسب بإنشاء مواقع لها على شبكة (ARPAnet).
في عام 1983 تم انشاء شبكة جديدة سميت (MILnet) وذلك بسبب الازدحام الذي بدات شبكة (ARPAnet) تعاني منه والذي فاق قدرتها وخاصة ان العالم اصبح يرتبط بها بشكل كبير وسريع ، حيث تم تخصيص شبكة (MILnet) للاعمال العسكرية وشبكة (ARPAnet) للاعمال غير العسكرية .
في عام 1984 اخذت مؤسسة العلوم العالمية NSF على عاتقها مسؤولية شبكة (ARPAnet) حيث قامت المؤسسة بتقديم نظام اعطاء أسماء لاجهزة الكمبيوتر الموصولة بالشبكة والمسمى (DNS).
في عام 1986 انشاء مؤسسة العلوم العالمية NSF شبكتها الأسرع (NSFnet) وقد عملت هذه الشبكة بشكل جيد ، وفي نفس العام ظهر برتوكول نقل الاخبار الشبكية (NNTP) جاعلاً اندية النقاش التفاعلي امر ممكناً .

## Slide 9: لمحة تاريخية لظهور الانترنت
تواريخ مهمة في عالم الانترنت
في عام 1990 اغلقت شبكة (ARPAnet) وذلك لكثرة العيوب فيها مع بقاء شبكة (NSFnet) جزاءاً مركزياً للانترنت.
في عام 1991 ولغاية عام 1995 سارعت الشركات المتخصصة في علوم الحاسب الى ابتكار برمجيات ومعدات جديدة تدعم العمل بشبكة الانترنت ، وقد بلغ عدد الاجهزة الخادمة المتصلة بالانترنت في تلك الفترة الى ستة ملايين جهاز وخمسون الف شبكة في جميع انحاء العالم .
في عام 1995 ولغاية يومنا هذا سارعت الدول بإنشاء شبكات لديها ومن ثم ربطها بشبكة الانترنت ، حيث افادت اخر احصائية لعدد مستخدمي الانترنت في جميع انحاء العالو مايقارب (1,966,514,816) وذلك حسب موقع النسب الاحصائية لمستخدمي الانترنت والسكان (http://www.internetworldstats.com/stats.htm)

## Slide 10: طرق الاتصال بالانترنت (المزايا والعيوب)
الطريقة الاولى :- الاتصال الهاتفي Dial Up Connection
تطلب هذه الطريقة توفر كرت فاكس مودم (Fax Modem) مثبت على جهاز الحاسوب وهو كرت يستخدم في ارسال واستقبال البيانات عبر خطوط الهاتف بحيث يقوم المودم بتحويل الاشارات الرقمية الى اشارات تناظرية ، بالاضافة الى الى ذلك فإنة يقوم بالارسال الصور والوثائق عن طريق خطوط الهاتف الى اماكن مختلفة
شراء بطاقة اتصال بالانترنت من احدى شركات تزويد خدمة الانترنت (ISP).
مزايا هذه الطريقة :
السهولة في عملية الاتصال بالانترنت . 2. الكلفة القليلة .
عيوب هذه الطريقة :
1. السرعة بطيئة جدا تصل الى Kpps56 2. انشغال خط الهاتف باستمرار اثناء الاتصال بالانترنت

## Slide 11: طرق الاتصال بالانترنت (المزايا والعيوب)
الطريقة الثانية : الخطوط المستأجرة (Leased Line) :
تم استحداث هذه الطريقة لحل بعض المشاكل التي كانت في طريقة ا الاتصال الهاتفي حيث تؤمن الخطوط المستأجرة اتصالا دائما بيين للاجهزة وذلك لنقل كميات كبيرة من البيانات . وقد تم تخصيص هذه الخطوط للمستخدمين المستأجرين فقط ، في المقابل يدفع المستخدم اجراء ثابتاً مهما كان مقدار استعماله كبيرا او صغيرا .
مزايا هذه الطريقة :
السهولة في عملية الاتصال بالانترنت . 2. السرعة اعلى نوعا ما 3. عدم انشغال خط الهاتف
عيوب هذه الطريقة :
1. في العادة يكون اداء هذه الطريقة ضعيفا نوعا ما وخاصة كلما ابتعدت جغرافيا عن موقع مزود الخدمة (ISP)

## Slide 12: طرق الاتصال بالانترنت (المزايا والعيوب)
الطريقة الثالثة : الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة (ISDN):
تستخدم هذه الطريقة نظام لنقل الاشارات الرقمية بدلاً من الاشارات التناظرية ، ولا داعي لوجود جهاز المودم لتحويل البيانات من الصيغة الرقمية الى الصيغة التناظرية وبالعكس . وقد وصفت هذه التقنية بالمتكاملة لأنها تؤمن نقل كل انواع البيانات من نص وصوت وصورة وفيديو .
مزايا هذه الطريقة :
1. وصلت سرعة خط الانترنت وفق هذه الطريقة الى 128Kpps.
عيوب هذه الطريقة :
1. كلفة الاشتراك بخدمة الانترنت عالية نوعا ما .

## Slide 13: طرق الاتصال بالانترنت (المزايا والعيوب)
الطريقة الرابعة : خط المشترك الرقمي غير المتماثل (ADSL).
تعد هذه الطريقة من اكثر الطرق شيوعاً للاتصال بشبكة الانترنت بسرعة عالية وثبات على مدار 24 ساعة عبر خطوط الهاتف العادية دون شغله ارسالاً واستقبالاً . وقد وصفت هذه الخطوط بغير المتماثلة (Asymmetric) لان سرعة الاستقبال او التحميل أعلى بكثير من سرعة الارسال حيث يمكن ان تصل سرعة التحميل الى 24 ميجابت بالثانية .
مزايا هذه الطريقة :
سرعة عالية جدا 2. ثبات الاتصال على مدار الساعة 3 . كلفة الاشتراك بخدمة الانترنت قليلة بالمقارنة بسرعتها
عيوب هذه الطريقة :
1. يجب أن تكون قريب من المقسم الرئيسي بحيث لا يكون ابعد من 1 كيلو متر.

## Slide 14: طرق الاتصال بالانترنت (المزايا والعيوب)
الطريقة الخامسة : الاقمار الصناعية Satellites Connection .
تعتبر هذه الطريقة من احدث طرق الاتصال بشبكة الانترنت ، وهي تعتمد على توافر طبق لاستقبال الاشارات من القمر الصناعي ، اضافة الى وجود كارت Satellite مثبت بجهاز الكمبيوتر ، وتستخدم هذه الطريقة بكثرة في المناطق التي يصعب توصيل خطوط ADSL اليها ، مثل مواقع العمل الخاصة بشركات البترول في الصحراء والمناطق الجبيلة البعيدة عن المدن .
مزايا هذه الطريقة :
سرعة عالية جدا 2. تغطية مساحات جغرافية كبيرة
عيوب هذه الطريقة :
1. اسعار الاشتراك بخدمة الانترنت وفق هذه الطريقة تكون مرتفعة بالمقارنة باسعار ADSL

## Slide 15
بحمد الله