## Slide 1
نظام التعليم المطور للانتساب
العلوم الاجتماعية كلية الآداب – قسم
اسم المقرر ورقمه
نصوص جغرافية باللغة الانجليزية
Geographic Texts- in English (1)
الفصل الدراسي الاول
العام الدراسي 1434– 1435
د. عبد الرحيم مسعد
1

## Slide 2: المحاضرة السابعة عنوان المحاضرة
GEODETIC SURVEY
المساحة الجيوديسية

## Slide 3: Geodetic Survey:
Is the branch of geodesy, which deals with large spaces and areas. Taking into consideration spherical Earth. And the Geodetic Survey specialized in studying the survey operations which is necessary to establish maps of the vast and large areas, countries and regions. The Geodetic survey considered as the most accurate types of survey at all, the main purpose of it is to install points on the surface of the earth accurately , and the locations of these points and its levels is the basis and reference to bind other areas, whether detailed or topography

## Slide 4: المساحة الجيوديسية:
هي ذلك الفرع من الجيوديسيا الذي يتعامل مع مساحات ومناطق كبيرة بحيث يلزم الأمر ضرورة أخذ كروية الأرض في الإعتبار. والمساحة الجيوديسية تختص بدراسة العمليات المساحية اللازمة لإنشاء الخرائط للمناطق الشاسعة والمساحات الكبيرة والدول والأقاليم. وتعتبر المساحة الجيوديسية أدق أنواع المساحات على الإطلاق، وغرضها الرئيسي تثبيت نقط على سطح الأرض بدقة تامة، ومواقع هذه النقط و مناسيبهاتعتبر أساسا ومرجعا لربط المساحات الأخرى سواء أكانت طبوغرافية أم تفصيلية.

## Slide 5: Topics of Geodetic survey
We can, on a large scale, to say that the geodetic survey looking at studying the private information of large parts of the earth's surface in the following topics:
1 - selection and location of several points on the surface of the Earth called (points triangles) as a basis and structure to create large areas and reference to create the small area Whether topography or detailed.

## Slide 6
2 - astronomical observations: To set a place for the observer to the surface of the ground and purpose of it is to install positions of triangulation points.
3 - the accurate leveling and geodetic survey to assign heights of the points above the average sea level.
Study of tides and the bottom of the sea to set the level of attribution in leveling and to create nautical charts.

## Slide 7: موضوعات المساحة الجيوديسية:
يمكن، وعلى نطاق واسع، أن نقول أن المساحة الجيوديسية تبحث في دراسة معلومات خاصة بأجزاء كبيرة من سطح الأرض في الموضوعات التالية:
1-اختيار وتحديد مواقع نقط عديدة على سطح الأرض تسمى (نقط المثلثات)لتكون أساسا وهيكلا لعمل مساحات كبيرة وضابطا ومرجعا لعمل المساحات
الصغيرة سواء أكانت طبوغرافية أو تفصيلية.

## Slide 8
2- الرصد الفلكي: لتعيين مكان الراصد بالنسبة لسطح الأرض والغرض منه تثبيت مواقع نقط المثلثات.
3-الميزانيات الدقيقة والجيوديسية لتعيين ارتفاعات النقط فوق متوسط سطح البحر.
دراسة المد والجزر و قاع البحار لتعيين مستوى الإسناد في الميزانيات وفي عمل الخرائط الملاحية.

## Slide 9: Flat survey :-
Which study of creating maps on the basis that the surface of the ground is flat in the plot which wants to be filed and neglect the spherical Earth and applied to areas of up to 250 kilometers and has two sections topographic detailed.
– which study of creating maps on the basis of the surface of the ground level which means that it is neglect the spherical earth
- Of this neglect has produced a line mentioned in the spaces that up to 250 km 2

## Slide 10: المساحة المستوية:-
وهي التي تبحث في عمل خرائط على أساس أن سطح الأرض مستوي في الأرض المراد رفعها وتهمل كروية الأرض وتطبق على المساحات التي تصل إلى 250 كم تقريبا ولها قسمان طبوغرافية وتفصيلية
-وهى تبحث فى عمل الخرائط على اسس سطح الارض المستوي اى انها تهمل كروية الارض
-لاينتج عن هذا الاهمال خطا يذكر فى المساحات التى تصل الى 250كم2

## Slide 11: Topographic Survey: -
This type of survey is intended to: - -1 Mapping of widening area such like the centers, departments and the provinces and Database containing the features of a natural or industrial. -2 evidence hills and valleys of the earth's surface and its representation in the form of imaginary lines called contour lines and it's useful for engineers in the planning .
-3 For use in the preliminary studies for the projects as water, roads and rail projects
-4 in the geological studies and military
-5 the basis on which to create maps with a greater scale or detailed maps.

## Slide 12: المساحة الطبوغرافية:-
وهذا النوع من المساحة الغرض منه:-
-1رسم خرائط المناطق المتسعة نسبيا كالمراكز والمديريات والمحافظات وبيانات تحتوي على معالم طبيعية او صناعية
-2بينات ارتفاعات وانخفاضات سطح الارض وتمثيلها فى صورة خطوط وهمية تسمى خطوط الكنتورولها فائدة للمهندسين فى التخطيط
-3الاستعانة بها فى الدراسات التمهيدية لمشروعات كمشروعات المياة والطرق والسكك الحديدة
-4فى الدراسات الجيولوجية والحربية
-5تعتبر الاساس الذى يعتمد عليه لعمل خرائط ذات مقياس اكبر او خرائط تفصيلية.

## Slide 13: Hydrographic survey
Hydrographic survey is the branch of applied science, which handles measure and describes the physical characteristics of the navigable parts of the sea surface and associated coastal areas, with emphasis on their use for navigational purposes.
The purpose of Hydrographic survey is to carry out the marine survey and data collection, analysis and processing for the production of hydrographic charts and navigational various kinds of paper and digital and Marine GPS.

## Slide 14: المساحة البحرية:-
علم المساحة البحرية هو فرع من العلوم التطبيقية الذي يختص بقياس ووصف الخصائص الفيزيائية للأجزاء القابلة للملاحة البحرية من سطح الكرة الأرضية وما يتصل بها من مناطق ساحلية، مع التأكيد على استخداماتها في الأغراض الملاحية.
تهدف المساحة البحرية الى انجاز اعمال المسح البحري و جمع البيانات وتحليلها ومعالجتها لإنتاج الخرائط الهيدروجرافية والملاحية بمختلف أنواعها الورقية والرقمية و تحديد المواقع البحرية .

## Slide 15: Photogrammetric survey:
it is the science of using the different images in creating survey maps for different purposes and it's done by taking pictures of objectives to be drawn in the maps illustrated by the two different modes so you can see the objectives in its three dimensions through special equipment by putting those images in the devices and it's carried out

## Slide 16: المساحة التصويرية:-
هى علم استخدام الصور المختلفة فى عمل خرائط مساحية للأغراض المختلفة ويتم ذلك بأخذ صور الأهداف المطلوب رسمها فى الخرائط مصورة من وضعين مختلفين حتى يمكن رؤية الأهداف بأبعادها الثلاثة من خلال اجهزة خاصة حيث توضع تلك الصور فى مثل هذه الأجهزة وتجرى عليها ضبط وتعديل، كما يتم ربط بعض النقط على الصورة بنظائرها فى الطبيعة يمكن بعد ذلك تعين المسافات الأفقية وفرق المنسوب بين باقى النقط.

## Slide 17: Terrestrial photogrammetric survey:
which take pairs of images from a special camera installed on the carrier on the surface of the Earth This method is used to make maps of a particular kind, This method is used in creating maps of a particular kind of work such as making accurate drawings of Antiquities and views of rare buildings .also its used in some medical purposes and record the progress of the construction of important facilities.

## Slide 18: المساحة التصويرية الارضية
وفيها تأخذ أزواج الصور من آلة تصوير خاصة ومثبتة على حامل على سطح الأرض وتستخدم هذه الطريقة فى عمل خرائط من نوع خاص مثل عمل رسومات دقيقة للآثار ولوجهات المبانى النادرة، كما تستخدم فى بعض الأغراض الطبية وتسجيل تقدم عمليات البناء والتشييد للمنشآت الهامة

## Slide 19: Survey with remote sensing:
There are many satellites orbiting the planet in specific pathways and receives operating orders and control from ground stations and these satellite photographed a specific parts of the Earth's surface, according to ground control commands,, also it send these pictures by waves similar to radio waves, where the ground stations received it , initially processed and selling it to users. The ground resolutions for these satellite images are different according to the design of the satellite and its purpose.

## Slide 20
In general, the amount of information that can be taken from satellite images much less than those that can be taken from aerial photographs, but the nature of satellite imagery enabling the use of computers in analyzing their contents , for that we find that frequent use of these images in the classification of soils and forests, as well as make initial exploration for major projects

## Slide 21: المساحة بالاستشعار عن بعد:
يوجد العديد من الأقمار الصناعية التى تدور حول الكرة الأرضية فى مسارات محددة وتستقبل أوامر التشغيل والتحكم من محطات أرضية وتقوم هذه الأقمار الصناعية بتصوير أجزاء محددة من سطح الكرة الأرضية طبقاً لأوامر التحكم الأرضية، كما تقوم بإرسال هذه الصور عن طريق موجات مشابهة لموجات الراديو حيث تستقبلها المحطات الأرضية وتقوم بمعالجتها مبدئياً وتقوم ببيعها للمستخدمين. وتختلف الدقة الأرضية لصور هذه الأقمار الصناعية طبقاً لتصميم القمر الصناعي والغرض منه.

## Slide 22
وبصفة عامة فإن كمية المعلومات التى يمكن استخلاصها من صور الأقمار الصناعية أقل بكثير من تلك التى يمكن استخلاصها من الصور الجوية ولكن طبيعة صور الأقمار الصناعية تمكن من استخدام أجهزة الكمبيوتر فى تحليل محتوياتها لذلك نجد أنه يكثر استخدام هذه الصور فى تصنيف التربة والغابات، وكذلك عمل الاستكشاف المبدئى للمشروعات الكبرى

## Slide 23
بحمد الله