## Slide 1: الفصل الثالث
تكنولوجيا تناقل البيانات في الشبكات المعلومات
ع. غالية البشري

## Slide 2: تمهيد :معالم ثورة الاتصالات والشبكات
من المعروف ان الحواسيب والنظم الحاسوبية تعمل بواسطة البرامجيات او نظم البرمجة اما كيف تنتقل او بالاحرى تتناقل المعلومات الي الحواسيب المتباعدة المواقع المرتبطة بها فيكون بواسطة الاتصالات او نظم الاتصال لذا فان تكنولوجيا المعلومات المعاصرة هي حصيلة طبيعية للتفاعل بين نظم الحواسبة ونظم الاتصال.

## Slide 3: الاتصالات عن بعد:مفهومها.وعناصرهاووظائفها
نظام الاتصالات عن البعد
نظم الاتصالات عن البعد او الاتصالات البعدية هو عبارة تراسل بالمعلومات عن طريق الوسائل الالكترونية ويكون مثل هذة التراسل عبر مسافات بعيدة المدى عادة وتشتمل مثل هذة التراسلات علي بيانات رقمية اضافة الي البث الصوتي
وفي ذات السياق نسطيع ان نحدد معالم ثورة الاتصالات والشبكات المعاصرة بالحقائق التالية:
1.ان ثورة الاتصالات والشبكات المعاصرة لاتقدم الينا اية اشارة او انطباعات عن ضعفها او زوالها بل بالعكس تطورها السريع وزيادات في فاعليتها
2.ان جزء كبير من الاتصالات والشبكات المعاصرة تنفذ عبر استخدام نظم الحواسيب المختلفة ومنها الحواسيب النقالة المرتبطة بشكات لا سلكية وكذلك نظم البريد الالكتروني ولانترنت بمختلف تطبيقات والهواتف الخلوية

## Slide 4
3.تشير الاحصاءات الي ان تكاليف معدات خدمات الاتصال عن البعد عبر مناطق العالم المختلفة وقد بلغت 2,2تريليوت دولارفي عام 2004لترتفع الي مايزيد عن 3تريليون في عام 2007
4.ان معظم المؤسسات وادارات الاعمال بل كلها تقربيا اصبحت تسير باتجاة مايمكن ان نطلق علية ادارة الاعمال الاكترونية طالما ان مثل هذة المؤسسات والاعمال تعتمد او ترتكز نشاطاتها علي شبكات رقيمة
5.الغرض من استخدام الاتصالات عن البعد في لادارة الاعمال هوتمكن العاملين والزبائن والمزودين من التواصل اينما كانوا وحيثما كانت ضرورة لانجازاعمالهم علي الوجة التنافسي المطلوب
6.من امثلة ثورة الاتصالات والشبكات الاحصائية في عالم الاعمال المعاصرة هنالك اربعة مليارات رسالة الكترونية ومليار رسالة فورية
يتم تبادلها في اليوم الواحد عبر العالم اضافة الي 3.9مليار صورة ترسل عبر الانترنت و65مليون ماف موسيقي في اليوم الواحد

## Slide 5: تستخدم الاتصالات عن بعد لاغراض عدة اهمها
1.لغرض التنسيق في الاجراءات العمل في الموسسات
2.للتراسل بصورة اكثر كفاءة وفاعلية
3.لتسهل وتبسيط العلاقة مع المجهزين
عناصرنظام الاتصالات عن البعد
1.حاسوب يعمل علي معالجة البيانات
2.محطات طرفية(طرفيات)
3.قنوات اتصال
4.معالجة الاتصال
5.برامجيات الاتصال

## Slide 6: وظائف نظام الاتصال عن بعد
1.نقل وبث المعلومات
2.تاسيس وتامين رابط بين المرسل والمستلم
3.تامين الطريق للرسائل عبر المسارات الاكثر كفاءة
4.اداء وانجاز المعالجة الاولية للمعلومات
5.احداث تحوويل او تعديل علي شكل او سرعة للرسائل
6.اداء وظائف التحرير والتنقيح للبيانات
7.السيطرة علي انسيابية المعلومات

## Slide 7: الوسائل السليكة واللاسليكة في شبكات المعلومات
من الممكن تقسيم وتوزيع وسائل تناقل المعلومات علي نوعين اساسين من وسائل الاتصال وذلك حسب طبيعة وسائل الاتصال المستخدمة
1.وسائل ووسائط الاتصال السلكية
2.وسائل ووسائط الاتصال اللاسلكية
اولا.وسائل ووسائط الاتصال السلكية
1.الاسلاك والكابلات النحاسية والكابل المحوري
وهذه الوسائط هي على ثلاثة انواع :الاسلاك النحاسية الثنائية ثم الكوابل المجدولة والكوابل المحورية
أ.الاسلاك النحاسية الثنائية .والتي تعتبر من الوسائل الجيل القديم وتكون محدودة التحميل والمقاومة وتحميل وتسمى ايضا الاتصالات المجدولة والمبرومة والتي تستخدم عادة كاسلاك او كيبلات الهاتف والذي يشتمل علي اسلاك خيطية من النحاس تكون مجدولة اومبرومة بشكل ثنائي وتمثل وسائط نقل المعلومات الاقدام وعلي الرغم من انخفاض اسعار هذا النوع من الاسلاك الا انها بطيئة نسبيا في نقل البيانات وربما تكون عرضة للتداخلات والتشويش

## Slide 8: الكوابل المجدولة
وهي حزمة من الاسلاك المفصولة والمعزولة عن بعضها ترزم ضمن غلاف واحد وعلي الرغم من تامين طاقة نقل جيدة من الخطوط الهاتفية الا ان هذا النوع من وسائل الاتصال هو عرضة للتشويش والضجيج الا انة لا يزال مستخدما
الكوابل المحورية .وهي وسيلة سليكة أفضل وتشتمل علي عدد من الاسلاك المعزولة عن بعضها بعوازل خاصة تكون من سلك نحاسي محاط بمادة عازلة من المطاط حيث يقوم السلك النحاسي بنقل الاشارات والبيانات
ثم الغطاء الخارجي المصنوع من المطاط او البلاستك
وتتميز الكوابل المحورية بسعة نطاق ذبذبتها وسرعتها الجيدة والعالمية قياسا بالانواع الاخرى المذكرة سابقا من وسائل السلكية فقد تصل سرعة نقل البيانات والمعلومات الي 100ميغا بايت في الثانية

## Slide 9
وتستخدم الكابل المحوري للنقل التفلزيوني علي اعتبارة وسيلة سليكة افضل من الاسلاك المجدولة السابقة وتشتمل علي عدد من الاسلاك المعزولة عن بعضها بعوازل خاصة تكون متوحدة ومتوازية مع محور واحد
2.كابل الالياف الضوئية والشبكات الضوئية
وتسمى الالياف الضوئية هذة الالياف الزجاجية او لالياف البصرية احيانا وهي عبارة عن خيوط زجاجية او الياف منصوعة من الزجاجة النقي جدا المكون من السليكون النقي القادر علي القادر علي نقل الضوء ومواد اخرى
وتعد الالياف الضوئية من الوسائط الاكثر اهمية وشعبية لشبكات تراسل البيانات الرقمية والمسموعة منها او المرئية لماتوفر من قدارت فنية عالية وضمانات امنية متميزة وتستخدم في العديد من دول العالم بعد ان تم التعرف علي ميزاتها التقنية والاقتصادية حتي ان بعضا منها يمكن استخدامة لتراسل مختلف انواع البيانات تحت سطح الماء

## Slide 10: مزايا الالياف الضوئية
1.سعة النطاق
2.قطرها صغير ووزنها خفيف
3.استحالة وجود تداخل فيها
4.لاتتاثر بالحث او التداخل الكهرومغناطيسية
5.انخفاض اسعار المكالمات
6.اكثر أمنا وسلامة
7.حياتها طويلة تقدر بحوالي 25عام مقارنة مع 15 عام للكيبل
8.تتحمل الظروف الجوية المختلفة كما انها لاتتاثر بالمواد الكيماوية

## Slide 11: عناصر ومكونات الاتصال عبر الالياف الضوئية
1.طبيعة مصدر المعلومات تتوفرالمعلومات المراد نقلها باشكال كثيرة ويمكن وصفها باتجاهين.
أ.ماكان منها كميات فيزيائية كالصوت والحرارة والضغط
ب.ماكان منها علي شكل إشارات كهربائية
2.محول طاقة المدخل في هذا الجزء يتم تحويل الكميات الفيزيائية الي إشارات كهربائية
3.التشكيل هوتحميل الموجة الاصلية المراد ارسالها علي موجة ناقلة او حاملة
4.منبع الضوء هو عبارة عن ثنائي تقنية الليزرثنائي باعث الضوء
5.وصلة المدخل ويتم عن طريق هذة الوصلة تحويل القدرة الضوئية او البصرية الصادرة من المنبع الضوئي علي قناة الاتصال
6.قناة الاتصال وهي جزء هام من عناصر الاتصال وتشمل
أ.الوصلات
ب.الالياف البصرية
ج.معيدات الارسال
7.مقرن المخرج
8.كاشف الضوء
9.معالج الاشارة
10.محول طاقة المخرج

## Slide 12: تطبيقات الالياف الضوئية
1.البث الاذاعي والتلفزيوني
2.استخدامها في شبكات الحواسيب
3.ان مميزات وخصائص الالياف الضوئية جعل استخدامها في الاتصالات الهاتفية والتلغرافية مفيدة من الناحية الاقتصادية والمادية
4.التطبيقات في مصانع القوى الكهربائية والميكانيكية ونظم القطارات
5.نظرا للخاصية الهامة الالياف الضوئية ولعدم وجود اشرارت وقفلات كهربية فانها تستخدم في المصانع الكيميائية والبترولية
6.تستخدم الالياف الضوئية في تطبيقات نظم الاتصالات والمراقبة والتحكم في الطائرات والسفن وغيرها

## Slide 13: عيوب ومحددات الالياف الضوئية
1.القلب او الجزء المركزي
2.طبقة تكسوا وتحيط بالالياف
3.طبقة الاسلاك الصلبة
4.الغلاف او الطبقة الخارجية
الخصائص التي ينبغي ان تؤخذ بالاعتبار عند اختيار نوع الكابل
1.تكلفة تامين واعداد الكابل
2.نطاق التردد
3.عدد الاجهزة المستخدمة في الشبكة
4.مقدار المؤثرات الخارجية علي الكابل
5.حجم الشبكة وطولها

## Slide 14: ثانيا: الوسائل والوسائط اللاسلكية
1.الموجات الدقيقة او المايكروويف الارضي وهي وسيلة لاسلكية تستخدم ماهو معروف باسم موجات الاثير القصيرة تناقل المعلومات والمايكرووف يمثل موجات قصيرة ذات نطاق تردد واسع يبلغ 890مليون دورة في الثانية لذا فانة بالامكان نقل كميات هائلة من المعلومات
2.الاقمار الصناعية والاتصالات الفضائية وهي وسيلة اتصال متقدمة متطورة