## Slide 1: الفصل الثاني
انواع شبكات المعلومات وتركيباتها
ع.غالية البشري

## Slide 2: انواع شبكات المعلومات
تمهيد نستطيع ان نقسم شبكات المعلومات المحوسبة الي ثلاثة انواع رئيسية
1.شبكات المحلية Lan
2.شبكات المناطق الواسعة wan
3.شبكات المدينهman
ولكنناهنا ينبغي علينا ان نستدرك وان لاننسى ان نضيف اخيرا ماتمخضت عنة كل انواع الشبكات في العالم لتومن لنا النوع الرابع ولاهم والذي هو شبكة الشبكات/ الانترنت والشبكة العنكبوتية

## Slide 3: أولا: شبكات المناطق المحلية
هي شبكة للاتصالات وتبادل المعلومات عبر مسافات صغيرة ومحدودة وتكون عادة ضمن مسكن اومكتب في محيط منطقة جغرافية محددة ومتقاربة لا تتجاوز بضعة كيلومترات وتتطلب معظم الشبكات المحلية العمل من خلال تكنولوجيا مايسمى بالانترنت وتسمى الشبكات المحلية هذة ايضا الشبكات المناطقية وتستخدم عادة في الغالب حواسيب مايكروية مصغرة
ويتم تركيب مثل هذة الشبكات المحلية عادة في مختلف انواع المؤسسات المعلوماتية والاكاديمية والتجارة والصناعية بغرض توفير امكانيات تدفق المعلومات والاتصالات داخل مباني كل من تلك الموسسات حيث يكن نقل البيانات بسرعة بث عالية بين اجهزة موزعة في منطقة محدودة

## Slide 4: تتكون الشبكة المحلية من عدة عناصر
1.اجهزة حواسيب خادمة
2.تشتمل علي مجموعه من حواسيب اخرى تمثل محطات عمل
ج.نظام التشغيل الخاص بالشبكة
د.وسائل الاتصال المناسبة
وبالنسبة الي الرابط عبر وسائل الاتصال فانة يمكن تصنيفة في الشبكات المحلية من حيث الربط والمعالجة الي نوعين هما الربط المركزي والربط والربط الامركزي
1.المعالجة علي اساس مركزي ويطلق علية اسم الحوسبة عن طريق الحاسوب المضيف( الخادم الرئيسي والحاسوب والمضيف)
2.لمعالجة اللامركزية ويطلق عليها الشبكة المتناظرة( لايحتاج الي الحاسوب مضيف وانما تتشارك فيما بينها)

## Slide 5: من اهم الوسائط المستخدمة في بناء هذا النوع من الشبكات فهي
من اهم الوسائط المستخدمة في بناء هذا النوع من الشبكات فهي
1.كيبل بسلك مبروم
2.وكيبل متحد المحور
أ.وهو الاكثر استخداما في الشبكات المحلية
ب .حيث انة متوفر بتكلفة مالية معتدلة
ج .وسهل الاستخدام في الشبكات اضافة الي عرض النطاق الكبير الذي يوفرة
شبكة المناطق الواسعة
هي الشبكات تمتد الي مسافات جغرافية واسعة ويشتمل الربط والاتصال فيها عادة علي اشكال متنوعة من الكيبلات المتطورة وكذلك الاتصالات الفضائية وتكنولوجيا الموجات الدقيقة او تكنولوجيا المايكروويف
مثل ذلك الفهرسالالي المباشر المعروف باسم OPAC
وكما تتاح قواعد البيانات الببليوغرافية وغالبا مايستخدمها المستفيدين هذا النوع من الشبكات من خلال محطات عمل في المركز تحتوي علي اجهزة وحواسيب وطرفيات غير ذكية احيان حيث يستطيع المستخدمون من قراءة الملفات

## Slide 6: ثالثا:شبكات اخرى تكون بين الشبكات المحلية والشبكات الواسعة ومن بينها
1.شبكات المناطق المدينة .هذا النوع علي الشبكات المحلية ولكنها علي مستوى منطقة (مدينة)تكون مساحتها بحدود (40)كيلومترا ويكون اساس الربط عن طريق تكنولوجيا الالياف الضوئية بين مواقع المختلفة مزودة بسرعة نقل تقدر حوالي مائة مليون بايت في الثانية
2.شبكة مناطق خاصة .هي شبكة يستخدمها شخص واحد وهي شبيه بالمحلية ولكنها علي نطاق شخص واحد (وتستخدم الهاتف ويكون الاتصال عبر مسافات قصيرة تقاس بالامتار المحدودة)
3.شبكات المناطق المجمعات .شبكات يجمع عادة بين اكثر من شبكة محلية واحدة ولكن في منطقة جغرافية محدودة مثل مجمعات الجامعات
رابعا:شبكة الشبكات الانترنت والشبكة العنكبوتية العالمية .تغطي جميع انحاء العالم

## Slide 7: انواع اخرى من الشبكات :الانترانت والاكسترانت
خامسا:الشبكة الداخلية (الانترانت)
الانترانت عبارة عن شبكة معلومات محوسبة داخل الموسسة الواحدة تكون مستندة في عملها ومعالجتها علي التكنولوجيا شبكة الانترنت والشبكة العنكبوتية ومعاييرها المختلفة فهي اذن شبكة داخلية في منظمة تستطيع تومن وصولا وحصولا علي البيانات من خلال المنشاة
ويستخدم الانترانت
ا. ركائز الاتصال والبنية التحتية لشبكة الشركة او المنشاة نفسها
ب .بالاضافة الي وسائل الربط المعيارية المستخدمة في الانترنت والبرامجيات المطورة للشبكة العنكبوتية
ج .تامن تطبيقات شبكية اوتعاونية باستخدام انواع مختلفة من الحواسيب وبما في ذلك الحواسيب اليدوية وكذلك الوسائط الاسليكة البعيدة
د. تستخدم نفس بروتوكولات شبكة الانترانت مثل f.t.p ..HTTP
كمايستخدم خدمات شبكة الانترنت
البريد الالكتروني وخدمة الحوار في الزمن الحقيقي وغيرها من الخدمات الا انها شبكة داخلية للمؤسسات لايستطيع أي شخص من خارج المؤسسة ان يدخل لها وان محتويات هذة الشبكة تحددها الموسسة

## Slide 8: اهمية وفوائد الانترنت
1.تقليص التكاليف
2.تسمح خدمة الانترانت بتحميل الملفات
3.توفير الوقت والجهد
4.يوفر تنظيم تبادل المعلومات والخدمات الادارية عن طريق نماذج معيارية متفق عليها بدلا من البريد العادي
5.يمكن اعتبارالانترانت احدى دعامات ضمان الجودة في النظام الرقمي
6.الاستقلالية والمرونه
7.تسخيرجميع خدمات الانترنت وتقنيات الويب
8.قابلية التوسيع الي تشكيلات محوسبة او التقليص منها

## Slide 9: اجراءات شبكة الانترانت
1.التحليل واعداد دراسة الجدوي من الشبكة الانترانت (كيف نتفق الي الوصول الي المعلومات)
2.اختيار ادوات العمل(كبرامج التصميم في بناء هذة الشبكة في برامج مرتفعة التكاليف وبرامج غير ذلك)
3.اصدار نسخة تجريبية لدراسة مدى تقبل المستخدمين(مدى تقبلهم الي النسخة الجديدة )
4.تنفيذ المشروع (عن طريق تقبل العاملين)
5.المتابعة والصيانة (من استمرار ودينونة الشبكة)
سادسا:الشبكة الخارجية (الاكسترانت) هي عبارة عن شبكاتانترانت داخلية توسعت وامتدت خدماتها الي مستخدمين خارجيين مخولين من خارج المنظمة بان يكون لهم وصول واستخدام محدود الي الشبكات المنظمة
ويعرف الاكسرانت ايضا بانها شبكة المعلوماتية المكونة من مجموعات شبكات انترانت ترتبط ببعضها عن طريق الانترنت وتحافظ علي خصوصة شبكة الانترانت مع منح احقية الشراكة علي بعض الخدمات والملفات فيما بينها أي ان شبكة الاكسترانت هي شبكة التي تربط شبكات الانترانت الخاصة بالمتعاملين والشركاء الذي تجمعهم شراكة العمل

## Slide 10: اهمية وفوائد الاكسترانت للمؤسسات
1.تسهيل عمليات تبادل المعلومات
2.متابعة قوائم الشراء واحجام المواد والبضائع والمعلومات المتبادله
3.خدمة التوظيف (الموهلة الجامعي ومعاهد ومراكز التدريب)
4.تواصل الشبكات وتوزيع وتبادل المواد والبضائع (تربط الموزعين المحليين بالمزود الرئسي لتسريع عمليات الطلب والشحن)
5.اصبحت شبكات الاكسترانت الخارجية هذة من اكثر التقنيات الرائجة في هذه الوقت الحاضر
6.هنالك تطبيقات عملية متعدد تتولاها شبكات الاكسترانت الخارجية وان يتم استثمارها للموسسات مثل
أ. الوصول والتعامل عن بعد
ب. الربط بين المركز والفروع
ج.الوصول الي الاجهزة والحواسيب الخادمة كبيرة الحجم
د.استعراض واستخدام واجهة الشبكة العالمية
ه.تبادل المعلومات الالكترونية
7.بدات تظهر هذهي التطبيقات علي الويب اذن ممكن الو صول الي صفات محدودة وفق كلمة مرور واسم مستخدم

## Slide 11: حماية الاكسترانت(من الاختراق)
ضرورية حماية الربط عبر الشبكة الخارجية الاكسترانت وهنا ياتي دور الجدار الناروالذي هو عبارة عن مكونات مادية وبرمجيات خاصة وتوضع بين الشبكة الداخلية والخارجية
التركيبة البنيوية للشبكات او الشكال الشبكات
هناك عدة انواع رئيسية
اولا:الشبكة النجمية وهي تشتمل علي حاسوب مضيف رئيسي مرتبط بعدد من الحواسيب الاصغر او المطاريف وينغي ان كل انواع الاتصال تمر من خلال الحاسوب المضيف فان الشبكة النجمية مركزية
من مزايها
ا.سهوله تراسل البيانات وتعديلها وتحديثها
ب.فانة لاياثر تعطيل أي حاسب بستثناء الحاسب المركزي
ج.وممكن تجزيت الشبكة الي قطاعات
د.عملية الادارة ومراقبة الشبكة تكون سهلة
س.سرعة نقل البيانات من الحاسب المركزي الي الحاسوب الفرعي

## Slide 12: ثانيا:الشبكة الخطية اوشبكة الباص
فهي تربط عدد من الحواسيب بواسطة ادراة واحدة مصنوع من السلك الملفوف او الكيبل او الليف الضوئي حيث تربط الاجهزة بشكل تسلسلي بواسطة كابل رئيسي يكون هو العمود الفقري للشبكة وان جميع رسائل يجري تناقلها الي جميع انحاء الشبكة ويمكنها ان تمر في الاتجاهين عبر الكبيل
وتسمى ايضا بنية الباص وهي شبكات حواسيب او بالاحرى شبكات معلومات محوسبة يكون شكلها كحركة سير الباص والحواسيب المشاركة علي طرفي خط سيرة
ومن مزياعدة اهمها
سهوله ربط وبناء الشبكة
وقلة تكاليفها
وسهوله ادارتها
وان جميع الاجهزة تتمتع بمستوي متساوي واحد حيث تعمل دون الحاجة الي وجود حاسب خادم مزود
وان من السهولة اضافة أي جهازيستطيع كل جهاز تخصص البيانات والمعلومات المتوفرة لدية الي الاجهزة الاخرى المشاركة

## Slide 13: اما العيوب الشبكة الخطية
فتتمثل في قلة او قصر المساحة التي يتم تغطيتها شبكيا
وان تعطيل الكابل الرئيسي يودي الي تعطيل وتوقف عمل الشبكة
وصعوبة حل المشاكل التي تحدث في الشبكة ونظرا لصعوبة تحديد الخلل واصلاحة
من جانب فهي تفتقد الي الادارة المركز
واخير فان عملية الارسال والاستلام تكون بطيئة في حالة زيادة عدد اجهزة الحاسوب المشاركة
ثالثا: الشبكة الدائرية او الحلقية
يتم الربط بين جميع اجهزة الحاسوب والاجهزة الاخرى بسلك او كابل دائري وكل جهاز مشارك بدور المكرر والمقوي للبيانات والارشارات فهي تمر عبر الدائرة من حاسب الي حاسب اخر باتجاة واحد وان الشبكة لا تعتمد علي حاسوب مضيف

## Slide 14: ومن مزايا هذا النوع من الشبكات
انها قليلة التكاليف المالية
وتغطي مساحة جغرافية واسعة
وتمتاز بسرعة نقل البيانات والمعلومات
ويمكن اضافة اجهزة ومستخدمين جدد الي شبكة بسهولة
ولاتعاني من تصادم في البيانات
وانة من السهولة ادارتها
اما اهم سلبياتها
بمجرد تعطيل أي حاسوب مشارك في الشبكة فان الشبكة كلها تتعطل
وعند توسيع الشبكة فان ذلك يودي الي تعطلها بشكل وقتي لحين الانتهاء من اجراء الاضافة

## Slide 15: الشبكة الهرمية
تاخذ شكل شبكة شجرية وقد تمثل عدة شبكات باص ورتباط حاسب مركزي مرتبط بطرفيات ثالثة موزعه علي شكل شجرةوهي علي شكل هرم
تصنيف الشبكات حسب المدخلات والمخرجات والارتباط والمشاركين
اولا: تقسيم الشبكات حسب الدور الذي تقوم به الاجهزة وادارة الموارد فيها
حيث تقسم الي
1.شبكات النظير للنظير.وهي تكون عباره عن شبكة محلية تتكون من مجموعة من الاجهزة المتصله مع بعضها البعض وهذا النوع تكون لهو حقوق متساويه وتحتوي علي خادم ومزود ومكرس ومن الضروري ان يكون عدد الاجهزة المشاركة الايزيد عن عشرة (تكون متساوية يعني لايوجد حاسب مركزي يتوزع العمل تخدم نطاق جغرافي محدود)
شبكة الزبون والخادم والمزود .فهي تعتمد علي المزود والخادم يكون عبارة عن جهاز يحمل مواصفات عالية ومساحات تخزين عالية ومعالج قوي وذاكرة كبيرة قد يكون علي حاسب شخصي ولكن لهو مواصفات عالية(يختلف عن بقية الاجهزة المرتبطة بشبكة)

## Slide 16: ثانيا: تقسيم حسب المدخلات والمخرجات
وتكون بنوعين
ولا: ويشمل علي وحدة مركزية او معلومات مركزية تجمع فية مختلف انواع المعلومات
اما النوع الثاني يشتمل علي وحدة مركزية يكون لديها تسهيلات تحزين المعلومات واتصالات
ثالثا:تقسيم حسب طبيعة الارتباط بين العقد
11.مركزية ولامركزية (المركزية مواصفات الشبكة النجمية والامركزية مواصفات الشبكة كاملة الارتباط)
2.شبكات هرمية ولاهرمية
3.شبكات دائرة
4.شبكات نوع العجله (تربط كل العقد بالعقدة المركزية)
5.شبكات مختلطة(اكثر من نوع من الشبكات)
رابعا:تقسيم حسب المشاركين
1.شبكات بعضوية مفتوحة ومغلقة (مفتوحة الي جميع الناس. المغلق سامحا لمراكز تنطبق عليها مواصفات محددة)
2.شبكات قطاعات عامه (نوع العضوية. المساهمات المالية)
3.شبكات عامة /متخصصة