## Slide 1: 321:Networks Protocols
Lecture # 8:
البروتوكول TCP/IP :طبقاته والبرتوكولات العاملة تحته

## Slide 2: البروتوكول TCP/IP
تم تطوير هذا البرتوكول منذ نشأة الإنترنت وهذا البروتوكول ليس برتوكول واحد أو اثنين بل عبارة عن مجموعة بروتوكولات النظامية
الاسم أخذ من أشهر اثنين وهما TCP & IP
كل الخدمات عبر الإنترنت تستخدم هذا البروتوكول
يتصف هذا البروتوكول بالمرونة وقابلية استيعاب التغيرات أو التطوير له.
ويعتبر البروتوكول الرئيسي للعمل في شبكة الانترنت

## Slide 3: طبقات البروتوكول TCP/IP
تم تقسيم البروتوكول TCP/IP إلى أربعة طبقات وهي
1- طبقة الربط إلى الشبكة ( Network Interface Layer)
2- طبقة الانترنت (Internet Layer)
3- طبقة النقل ( Transport Layer)
4- طبقة التطبيقات ( Application Layer)
في كل طبقة من الطبقات السابقة هنالك العديد من البروتوكولات العاملة عليها.

## Slide 4: طبقات البروتوكول TCP/IP
FTP || HTTP
TCP || UDP
IP || ICM || IGM || AR
ATM || Ethernet
طبقة التطبيقات
طبقة النقل
طبقة الانترنت
طبقة الربط الى الشبكة

## Slide 5: العلاقة بين الطبقات
عندما يرسل التطبيق معلومات مستخدما البروتوكول TCP/IP فعند إذا ترسل المعلومات عبر طبقات البروتوكول واحدة تلو الأخرى إلا أن يتم إرسال تدفق من البيانات عبر أسلاك الشبكة ويتمثل ذلك كـ ترويسات للبيانات الأصلية كما هو في الشكل التالي :

## Slide 6: العلاقة بين بروتوكولات TCP/IP
User data
User data
App header
TCP header
App header
User data
TCP header
App header
User data
IP header
TCP header
App header
User data
IP header
Ethernet
Ethernet
Ethernet Frame

## Slide 7
FTP
HTTP
Ethernet
ATM
AR
ICM
UDP
TCP
IP
IGM
FTP
HTTP
Ethernet
ATM
AR
ICM
UDP
TCP
IP
IGM
DATA
APPL
TRAN
INTER

## Slide 8: 1- طبقة الربط إلى الشبكة Network Interface Layer
وهي الطبقة المسؤولة عن تحقيق اتصال حاسوب مع شبكة
وهو يعمل في هذه الطبقة مثل
ATM Ethernet Token Ring

## Slide 9: بروتوكولات طبقة الإنترنت
فهذه الطبقة مسؤولة عن عنونة الرزم من البيانات بواسطة البروتوكول الأساسي IP وتقوم هذه الطبقة بتأمين الوظائف التالية
1- التوجيه Routing أي عملية اختيار المسار الأفضل والمناسب عبر البروتوكول IP
2- الملائمة بين البروتوكولات العاملة في الطبقات العليا والبروتوكولات العاملة في الطبقات الدنيا
تعمل في هذه الطبقة بالإضافة إلى IP البرتوكولات التالية IGMP ICMP RARP ARP

## Slide 10: البروتوكول IP
يمكن تعريف شبكة الانترنت على أنها شبكة من الحواسيب المرتبطة ببعضها البعض عبر الموجهات على أن كل حاسب له IP خاص به.
يستلم البروتوكول IP البيانات من الطبقة الأعلى على شكل رزم من البروتوكول TCP أو UDP وحيث يقوم IP بإضافة IP Address وإرساله عبر الموجهات على أن كل حاسب له IP خاص به .
يستلم البروتوكول IP البيانات من الطبقة الأعلى على شكل رزم من البروتوكول TCP أو UDP وحيث يقوم IP بإرسال البيانات على شكل برقيات Datagrams من حاسوب إلى آخر

## Slide 11: البرتوكول ARP Address Resolution Protocol
يقوم هذا البرتوكول بترجمة العنوان IP إلى عنوان فيزيائي MAC Address حيث يتم البحث عن العنوان الفيزيائي في ذاكرته ويعيده إلى البروتوكول IP .

## Slide 12: البروتوكول RARP Reverse Address Resolution Protocol
يقوم هذا البروتوكول بعمل معاكس للبروتوكول ARP أي يعمل على ترجمة العنوان الفيزيائي إلى عنوان IP

## Slide 13: البروتوكول ICMP Internet Control Message Protocol
يقوم هذا البروتوكول بعملية المراقبة والإشراف على طبقة الانترنت
حيث أن بروتوكول IP عادة لا يعالج مسألة فقدان البيانات لذلك فإن مهمة هذا البروتوكول المراقبة في حال حدوث مشاكل في البيانات فإنه يقوم بإرسال رسائل أشهرها Echo Request & Echo Reply

## Slide 14: وظائف البروتوكول ICMP
اختبار عدم القدرة على الوصول إلى الحاسوب المرسل إليه وذلك عن طريق إرسال رسالة خاصة إلى المرسل إليه يخبره بأن الإرسال السابق لم ينجح
إرسال عدة رسائل في حال حدوث تغيير في المسارات
إرسال رسائل في حال حدوث أية أخطاء
يتم إرسال رسائل التحكم بالازدحام حيث يقوم المرسل إليه بطلب إبطاء عملية الإرسال بسبب الازدحام كي لا تضيع البيانات على الشبكة

## Slide 15: بروتوكولات طبقة النقل
تقوم هذه الطبقة باستقبال البيانات من طبقة التطبيقات وتقوم بتجهيزها للإرسال .
هنالك نوعين من الإرسال:
1- الاتصال الموثوق ( إنشاء جلسة عمل- تأكيد وصول ...)
2- الاتصال الغير موثوق ( ارسل)

## Slide 16: بروتوكولات طبقة النقل
TCP ( Transmission Control Protocol)
- وهو برتوكول يستخدم الاتصال الموثوق ويُستخدم من أجل إيصال المعلومات باتجاه محدد
يسمح TCP لبرنامجين بالاتصال عبر الانترنت بأسلوب مشابه للهاتف حيث يتم إنشاء اتصال ثم يتم التراسل بالبيانات ثم الإنهاء الاتصال
UDP هو برتوكول يستخدم الاتصال الغير موثوق ( أي أنه لا يعالج ضياع البيانات ولذلك يهتم الـTCP بالوثوقية النقل للبيانات في حال ضياعها أو خلوها من الأخطاء.

## Slide 17: TCP ( transmission Control Protocol)
عمله :
يستلم TCP البيانات من الطبقة الأعلى ثم يقوم بتجزئتها إلى عدة أجراء يدعى كل جزء بالرزمة – Packet ويضاف رقم تسلسلي إلى كل رزمة مرسلة لكي يستطيع TCP في الجهاز المستقبل تجميع هذه الرزم ليحصل على البيانات الأصلية .
يرسل TCP الرزم وينتظر من المستقبل إرسال إشعار بإستلام كل رزمة من الرزم , أما الرزم التي يتلقى إشعارا بإستلامها فهو لا يعيد في طلب لإرسالها

## Slide 18
يمكن لعدة تطبيقات استخدام TCP أو UDP في نفس الوقت .
حيث تقوم طبقة النقل بتخزين رقم مميز في ترويستها للتمييز بين الطبقات المختلفة وذلك باستخدام بوابات PORT حسب رقم البوابة .
يستخدم TCP البوابات لنقل البيانات مابين الحواسيب.
إن الواجهة بين TCP والتطبيق هو البوابة والتي من خلالها يتم إيصال البيانات إلى الهدف ( الحاسب بالطرف الثاني)
في كل تطبيق يرتبط TCP برقم بوابة ما
SMTP ---25 telnet ------ 23 & & FTP --- 21

## Slide 19
الحاسب يمكن أن يعمل على أكثر من تطبيق في نفس الوقت وذلك باستخدام العنوان IP للحاسوب المستقبل وبحسب رقم البوابة يمكن التمييز بين تطبيق وآخر.

## Slide 20
TCP Port 20
HTTP Port 80
FTP server
HTTP server
امكانية عمل أكثر من تطبيق في نفس الوقت
FTP
HTTP
192.169.2.150
UDP
TCP
IP address + TCP Port = Socket
IP

## Slide 21: ( UDP ( User Datagram Protocol
تستخدم هذا البرتوكول الاتصال غير الموثوق لأن المرسل يرسل البيانات بدون أن ينتظر لتلقى إشعار بوصول البيانات
يعتبر UDP الاكثر استعمالا للنقل الغير موثوق
يؤمن UDP الاتصال بين مستخدمين فقط
ضمن البروتوكول UDP ثلاث أنواع من نقل البيانات وهي
1- Uni-cast وفيه يتم الارسال لمستخدم واحد
2- Multi-cast وفيه يتم الارسال إلى مجموعة من المستخدمين في الشبكة دفعة واحدة
3- Broadcast وفيه يتم الإرسال إلى كل المستخدمين في الشبكة

## Slide 22
End Slide Show # 8

## Slide 23: 321:Networks Protocols
Lecture # 9:
البروتوكول TCP/IP البروتوكولات في طبقة التطبيقات

## Slide 24: البروتوكولات في طبقة التطبيقات
عمل الطبقة :
تقوم هذه الطبقة بتنفيذ التطبيقات على الحواسيب المختلفة وبالتالي فإن البروتوكولات العاملة في هذه الطبقة تحقق القدرة لتطبيق ما على الاتصال مع تطبيق آخر بغض النظر عن العتاد أو التجهيزات أو أنظمة التشغيل بين الحاسوبين.
معظم التطبيقات والخادمات تستخدم منهجية المخدم / العميل
هذا يعني أن التطبيق يتم تنفيذه على حاسوبين مختلفين الأول يسمى المخدم ( البيانات المراد نقلها) والثاني يسمى العميل يقوم بتزويد المستخدم بواجهة تمكنه من إنشاء الطلب ومن ثم توجه هذا الطلب إلى المخدم ليقوم بتلبية هذا الطلب .

## Slide 25: البروتوكولات في طبقة التطبيقات
HTTP (Hypertext Transfer Protocol )
DHCP
Telnet
FTP ( File Transfer Protocol)

## Slide 26: FTP (File Transfer Protocol)
FTP وهو الذي يسمح بنقل الملفات من حاسوب لآخر باستخدام TCP
يسمح FTP للمستخدم البعيد بالدخول على ملفات الطرف الآخر بعد التعريف عن نفسه وإدخال كلمة السر من خلال الأوامر التالية Open....لإنشاء الاتصال بالحاسوب البعيد
الأمرLS لاستعراض المجلدات
الامر get للحصول على ملف ما
الأمر bye لإنهاء الاتصال والخروج
يقوم المخدم الـ FTP بتخديم أكثر من مستخدم في آن واحد

## Slide 27: أشهر برتوكولات هذا الطبقة
TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
وهو برتوكول لنقل الملفات وهو يختلف عن FTP
لا يحتاج إلى تخاطب معقد بين المستخدم والمخدم وهو أسرع من FTP
SMTP ( Simple Mail Transfer Protocol )
يستخدم لخدمة البريد الإلكتروني

## Slide 28
SNMP (Simple Network Management Protocol)
يستخدم لإدارة الشبكة ومراقبتها
NFS ( Network File System )
يستخدم لموضوع التشاركية على الملفات مما يسمح لنظامين مختلفين بالعمل معاً

## Slide 29: البروتوكولات في طبقة التطبيقات
HTTP (Hypertext Transfer Protocol )
DHCP
Telnet
FTP (File Transfer Protocol)

## Slide 30: بروتوكول HTTP
HTTP هو البروتوكول الذي يستخدمه متصفح الانترنيت للدخول إلى مواقع الويب. يتم نقل كافة صفحات الويب على الانترنيت باستخدام هذا البروتوكول. تبدأ كل عناوين الويب، أو مايدعى URL بعبارة http:// التي تدل المتصفح على القيام بالدخول إلى أحد مخدمات الويب.

## Slide 31: بروتوكول HTTP
إلى ماذا يدل مصطلح URL؟ وماذا يعني؟ وماهي كيفية عمل عناوين الويب؟ يشير مصطلح URL إلى إيجاد الموارد الموحدة أو Uniform Resource Locator ونستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى عناوين الويب على الانترنيت.

## Slide 32: بروتوكول HTTP
يتألف عنوان الويب من أربعة أجزاء: -البروتوكول المستخدم. -مكان وجود الموقع. -اسم الشركة التي تستضيف الموقع. -لاحقة التعريف بنوع الشركة.

## Slide 33: بروتوكول HTTP
على سبيل المثال، تستعمل اللاحقة .com للإشارة إلى الشركات التجارية، في حين ترمز اللاحقة .co.uk إلى شركة تجارية بريطانية. فمثلاً، يعطينا العنوان http://www.myknowledgemap.com
المعلومات التالية: http:// هو مخدم ويب يستخدم بروتوكول Hypertext Transfer Protocol (HTTP)، و www. تشير إلى أن الموقع موجود على الويب، بينما يدل اسم myknowledgemap. على مخدم ويب موجود في شركة myknowledgemap، وتشير .com إلى الشركة تجارية

## Slide 34: مفهوم العناوين بالانترنت
  مثال:
http://www.Microsoft.com/custom/index.html
لغة التخاطب
اسم الجهاز المربوط مباشره مع الانترنت
صفحة فرعية
الملف او الصفحة المراد فتحها

## Slide 35
و في ما يلي مفهوم الاختصارات للعناوين URLs:
Commercial | Com
Academic | AC
Company | Co
Education | Edu
Government | Gov
Military | Mil
Network | Net
Organization | Org

## Slide 36: بروتوكول HTTP
تم تصميم بروتوكول نقل نصوص الانترنيت HTTP أو Hypertext Transfer Protocol ليعمل على طبقة البرمجيات والتطبيقات، وليكون سريعاً في نقل المعطيات وتوزيعها على الأنظمة التي تحوي وسائط متعددة. تم البدء باستخدام بروتوكول HTTP عالمياً بعد صدور مبادرة المعلومات الدولية التي أقرتها لجنة World-Wide Web.

## Slide 37: بروتوكول HTTP
لم يتم تصميم بروتوكول HTTP بهدف نقل نصوص الانترنيت وحسب، وإنما لنقل كافة المعلومات بحيث تتوفر الإمكانيات اللازمة للانتقال من رابط لآخر. يمكن لهذا البروتوكول أن يقوم بنقل النصوص العادية، ونصوص الانترنيت Hypertext، والأصوات، والصور، أو أية معلومات أخرى يمكن الوصول إليها عن طريق الانترنيت.

## Slide 38: بروتوكول HTTP
يعمل بروتوكول HTTP بنفس الإجرائيات المتبعة على شبكات "حاسب-لمخدم"، وأكثر استخداماته يكون بين مخدم ويب ومتصفح ويب. لضمان توثيق الإرسال والاستقبال، يقوم HTTP باستخدام بروتوكول TCP الذي يعالج كل إجراء بشكل مستقل. أي أن TCP يقوم بإنشاء اتصال جديد بين الحاسب والمخدم عند كل إجراء، ومن ثم يقوم بإنهاء الاتصال فور انتهاء هذا الإجراء، على الرغم من عدم وجود أي شيء يحدد العلاقة بين الإجراء ومدة الاتصال.

## Slide 39: بروتوكول HTTP
لبروتوكول HTTP ميزة أخرى هامة وهي أنه يستطيع التعامل مع مختلف الأنماط بمرونة. وعندما يرسل المتصفح طلبا إلى المخدم، يقوم أحياناً بإرسال قائمة من الأولويات التي تخص الأنماط التي يستطيع المتصفح معالجتها، ويقوم المخدم بإرسال النمط الملائم.

## Slide 40: البروتوكولات في طبقة التطبيقات
HTTP (Hypertext Transfer Protocol )
DHCP
Telnet
FTP ( File Transfer Protocol)

## Slide 41: بروتوكول الدخول عن بعد Telnet
يتيح بروتوكول Telnet إمكانية التحكم عن بعد، ويسمح للمستخدم بالدخول من حاسوبه الشخصي إلى حاسب آخر في مكان آخر، وأن يقوم بالعمل كما لو أنه متصل مباشرة مع ذلك الجهاز. تم تصميم هذا البروتوكول ليعمل مع الطرفيات البسيطة بمرحلتين: أولاً، يبدأ المستخدم الاتصال مع الطرفية المحلية عن طريق برمجيات Telnet من الجهاز الذي يعمل عليه. تقوم الطرفية المحلية بعد ذلك بتغير معالم جهاز المستخدم (شكل الشاشة، المفاتيح الخاصة، إلخ...) ليتم التفاعل بين الطرفين، ويتم الاتصال النهائي من جهاز المستخدم إلى المخدم.

## Slide 42: بروتوكول الدخول عن بعد Telnet
أما مهمة مخدم Telnet فهي التعرف على البرمجيات التي سيستخدمها الجهاز أو الطرفية التي أنشأت الاتصال، ويتصرف وكأنه معالج طرفي بديل. حينئذ، تبدو الطرفيات البعيدة وكأنها تستخدم تطبيقات محلية، بينما تتم كافة عمليات الاتصال عن طريق بروتوكول TCP الذي يقوم بحمل معطيات الطرفية بين المستخدم ومخدم Telnet. توفر برمجيات Telnet عامل مشترك في الاتصالات. فإذا وجدت برمجيات تدعم اتصالات Telnet على كل أنواع الحواسب تجعلها تبدو وكأنها طرفية محلية، فحينئذ تستطيع الحواسب أن تتخاطب مع بعضها البعض بسهولة.

## Slide 43: البروتوكولات في طبقة التطبيقات
HTTP (Hypertext Transfer Protocol )
DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)
Telnet
FTP ( File Transfer Protocol)

## Slide 44: DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)
عندما يحاول عميل أستخدام أحد تطبيقات ال TCP/IP فأنه يطلب رقم IP من خادم DHCP الذى يقوم بدوره بفحص قائمته من أرقام IP المشتركه وفى حال عدم توفر رقم شاغر على البرنامج الأنتظار حتى توفر أحد هذة الأرقام.

## Slide 45
End Slide Show # 9