## Slide 1: 321:Networks Protocols
Lecture # 11:
/X.25 Protocol
ISDN

## Slide 2: نظام: X.25
أُنشئ النظام X.25 عام 1976 من قبل ISO يستخدم للإرسال عبر الشبكات الواسعة ليكون نظام قياسي في تبادل الاتصالات للبيانات.
شبكات ال X.25 الاولى كانت تستخدم خطوط الهاتف لنقل البيانات ولكنها لم تكن فعالة وكانت عرضة لكثير من الأخطاء
. تم اجراء تعديلات عليها عام 1980 و 1988.

## Slide 3
هناك ثلاث وسائل لتبديل البيانات Circuit Switching Data على الشبكة:
      Circuit Switching.
      Message Switching.
      Packet Switching

## Slide 4: Packet Switching
في نظامPacket Switching لا ترسل الرسالة كوحدة متكاملة بل يتم تقسيمها إلى حزم صغيرة وإرسالها. و يقوم الجهاز المستقبل بإعادة تجميعها لتكوين الرسالة الأصلية. و يضاف إلى كل حزمة عنوان المرسل والمستقبل ومعلومات تحكم. يعتبر X.25 هو المعيار الذي يقنن تدفق البيانات عبر شبكات Packet Switchingو هو يمثل الواجهة بين مفاتيح التبديل والتي يطلق عليها اسم معدات اتصال البيانات
[[Data Communication Equipment [[DCE]] وبين
[[Data Terminal Equipment [[DTE ]]و التي تمثل أجهزة كمبيوتر متوافقة مع بروتوكول X.25 وقد تكون عبارة عن موجه أو بوابة.

## Slide 5: بنية المعيار ومهامه:
تتكون حزمة بروتوكولات X.25 من ثلاث طبقات:
الطبقة المادية Physical Layer ,
طبقة وصلة البيانات Data Link Layer ,
طبقة الشبكة Network Layer. .

## Slide 6: الطبقة المادية Physical Layer ,
توفر الطبقة الأولى اتصال مزدوج الاتجاه Full Duplex وهذه الطبقة تتعامل مباشرة مع وسط الإرسال وهي تتحكم بنقل البيانات إلى وسط الإرسال من التطبيقات التي تعمل في هذه الطبقة [X.21], [EIA-232, EIA-449 ] بالإضافة إلى سلسلة أخرى من البروتوكولات.

## Slide 7: طبقة وصلة البيانات Data Link Layer ,
أما الطبقة الثانية فهي المسؤولة عن التأكد من خلو إطارات البيانات المرسلة بين DTE وDCE من الأخطاء والتحكم بتدفق الإطارات بين DTE و DCE. البروتوكول الأساسي المستخدم في هذه الطبقة من حزمة X.25هو البروتوكول [[LAPB] Link Access Procedure Balanced]]

## Slide 8: طبقة الشبكة Network Layer.
و الطبقة الثالثة فهي مسؤولة عن تقسيم البيانات إلى حزم، عنونة وتوجيه البيانات بين الأجهزة عبر الشبكة. بالإضافة إلى اعداد virtual circuits بين الأجهزة المتصلة. virtual circuit تعني تحقيق الوظائف المماثلة ل circuit switching مثل الموثوقية والترتيب وذلك باستخدام packet switching

## Slide 9
أذاً الطبقة الثالثة فهي مسئولة عن : 1-تقسيم البيانات الى حزم. 2-عنونة و توجيه البيانات بين الأجهزة عبر الشبكة. 3-معالجة الأخطاء في الإرسال. 4-القيام بمهمة تقسيم قناة واحدة الى عدة قنوات منطقية .وهذا ما يطلق علية الmultiplexing 5-اعداد دوائر الظاهرية بين الأجهزة المتصلة.

## Slide 10: التقنيات المتقدمة للشبكات الواسعة
أولاً: تقنية ISDN
تعتبر ISDN اختصاراً لـ Integrated Services Digital Network أو الشبكة الرقمية للخدمات المتكاملة التي تنقل الإشارات رقمياً بين الأجهزة، وتوفر هذه الشبكة سرعة وكفاءة أكبر من شبكات الهاتف وأجهزة المودم.
تستطيع هذه الشبكة نقل الصوت والصورة والفيديو والبيانات في وقت واحد على نفس الأسلاك من خلال استخدام تقنية تسمى Time Division Multiplexing (TDM) تسمح بتوفير مجموعة من الخدمات في وقت واحد وذلك بإنشاء عدة قنوات عبر الأسلاك، حيث يسمح لكل قناة بأن تستخدم اتصال ISDN لفترة محددة من الزمن ويتم الانتقال من قناة إلي أخرى بشكل يجعل كل قناة تبدو وكأنها نشطة طوال الوقت. وتقوم واجهة الوصول لـ ISDN أو ISDN Access Interface بالتوصيل بين جهاز الكمبيوتر والشبكة.

## Slide 11
يتم توفير خدمة ISDN من قبل شركات الهاتف و تستخدم أسلاك Twisted Pair.
تستخدم خدمة الهاتف 4 أسلاك أي زوجين من أسلاك Twisted Pair و كل زوج من هذه الأسلاك يمكن تحويله الى خطين من ISDN و بهذا فإنه نظريا كل بيت يستطيع تحويل اتصاله التماثلي الى أربع خطوط ISDN رقمية و بينما تحتاج خطوط ISDN الى طاقة كهربائية كي تعمل فإن الخطوط التماثلية لا تحتاج لها و لهذا السبب فإن أغلب المستخدمين يحولون زوج واحد من أسلاك Twisted Pair الى ISDN.أنظر الصورة.

## Slide 13
تحتاج الى معدات خاصة لتركيب خدمة ISDN و هذا يشمل ما يلي:
1- Network Termination Equipment Type 1 (NT1).
2- Terminal Adapters (Tas).
تعتبر أجهزة NT1 هي الواجهة بين الزبون و شركة الهاتف و هي مسئولة عن:
1- تحويل سلك شركة الهاتف المزدوج ذي الواجهة U الى أربع أسلاك ذات واجهة S/T.
2- توفير الطاقة الكهربية لخطوط ISDN.
3- القيام بمهام Multiplexing.

## Slide 14
واجهة S/T هي الخط الذي يصل أجهزة المستخدم بجهاز NT1 و هو مكون من أربع أسلاك و يدعم حتى 8 أجهزة متوافقة مع ISDN. تنقسم أجهزة المستخدم مثل الهواتف و الفاكسات و أجهزة الكمبيوتر الى قسمين:
  1- ISDN-Ready.
  2- Not ISDN-Ready.
النوع الأول ISDN-Ready هو عبارة عن أجهزة يمكن توصيلها مباشرة الى NT1 و هي تسمى (Termination Equipment Type 1 (TE1 و من الأمثلة على هذه الأجهزة ما يلي:
1- هواتف رقمية.
2- فاكسات رقمية.
3- أجهزة التخاطب الفيديو.

## Slide 15
بعض أجهزة TE1 تحتوي على NT1 مدمجة بداخلها و مثل هذه الأجهزة لا تحتاج الى واجهة S/T و يمكن وصلها مباشرة بخطوط ISDN.
تعتبر أجهزة TE1 بشكل عام ذات تكلفة عالية جدا.
أما أجهزة النوع الثاني فهي تحتاج الى واجهة خاصة لربطها ب NT1 و تسمى هذه الأجهزة Termination Equipment Type 2 (TE2) و من الأمثلة على هذه الأجهزة ما يلي :
  1- الهواتف و الفاكسات التماثلية.
  2- أغلب أجهزة الكمبيوتر.

## Slide 16
الواجهة بين أجهزة TE2 و خطوط ISDN تسمى Terminal Adapter (TA) و هي التي تقوم بالتحويل بين البروتوكولات لتسمح للأجهزة غير المتوافقة مع ISDN للإتصال بنظام ISDN و من الأمثلة على TA مايلي:
  1- ISDN Modems.
  2- ISDN Cards.
  3- ISDN Routers and Bridges.

## Slide 17
و أجهزة TA قد تركب داخليا في أجهزة TE2 مثل بطاقات ISDN ( و هي تشبه بطاقات الشبكة و تركب مثلها) أو خارجيا مثل المودمات التي توصل الكمبيوترات بخطوط ISDN و تدعم أغلب أنظمة التشغيل ، و تحتوي هذه المودمات على منفذين من نوع RJ-11 و يستخدمان لما يلي:
  1- لوصل هاتف أو فاكس . أنظر الصورة.
  2- لوصل الكمبيوتر الى واجهة S/T.

## Slide 19
لا تستطيع مودمات ISDN الإتصال أو التفاهم مع المودمات التماثلية لأن المودمات الأولى تستخدم إشارات رقمية بينما المودمات الأخرى لا تتعرف إلا على الإشارات التماثلية، لهذا فمودمات ISDN لا تستطيع الإتصال إلا مع أجهزة ISDN.
أما موجهات و جسور ISDN فتستخدم لربط شبكة محلية مع خطوط ISDN.
يتكون نظام ISDN من نقطتين منطقيتين:
1- مركز التبديل المحلي لشركة الهاتف Telephone Company’s Local Exchange.
2- أجهزة الزبون ( TE1 و TE2).

## Slide 20
يقوم مركز التبديل بوصل الزبون مع الشبكة العالمية الواسعة ل ISDN و هو مسئول عن المهام التالية:
1- التعامل مع بروتوكولات الاتصال في نظام ISDN.
2- إدارة و تشغيل الواجهة المادية للشبكة.
3- التعامل مع الخدمات التي يطلبها أو يحتاجها المستخدمون.
4- صيانة كاملة للنظام.

## Slide 21
تتلخص مميزات ISDN في ما يلي:
  1- توفير خدمة مرنة و مناسبة لاحتياجات الشركات و المستخدمين المنزليين.
  2- توفير سعة النطاق المناسبة عند الطلب Bandwidth on demand.
  3- توفير خدمة سريعة و موثوقة نظرا لخلوها من الأخطاء.

## Slide 22
توفير مجموعة من الخدمات عبر خط واحد فبالإضافة لنقل البيانات و الصوت والفيديو فهي توفر خدمات للمستخدمين تشمل الآتي:
    1- الاتصالات الهاتفية.
    2- أجهزة إنذار و تنبيه.
    3- الوصول للإنترنت.
    4- اتصالات التلفزة.
    5- خدمات الفاكس.
    كما أنك باستخدام خدمة ISDN تستطيع إجراء المكالمات الهاتفية و تحميل البرامج من الإنترنت في نفس الوقت و باستخدام نفس خط ISDN

## Slide 23
أما عيوب خدمة ISDN فتتمثل فيما يلي:
  1- تكلفتها ما تزال مرتفعة في كثير من الدول.
  2- سرعتها أقل من باقي تقنيات الاتصال الرقمية فهي ما تزال تستخدم الأسلاك النحاسية بينما الكثير من التقنيات الحديثة تستخدم أسلاك الألياف البصرية.
  3- ليست كل أنظمة ISDN متوافقة مع بعضها البعض لهذا إن قمت بتركيب نظام ISDN فليس هناك أي ضمان بأنك ستستطيع الاتصال مع مستخدمي ISDN الآخرين مع العلم بأن أغلب أنظمة ISDN تتبع معايير CCITT/ITU.