## Slide 1: 321:Networks Protocols
Lecture # 4 :
IP Addressing and Subnetting
:

## Slide 2: IP Addressing عنونة بروتوكول عنوان الانترنت
Internet Protocol (IP)
عنوان بروتوكول الانترنت
A unique identifier for host, on an IP network
رقم لا يتكرر فريد يعرف المضيف (الشخص الذي يستخدم الحاسوب )بحسب عنواب بروتوكول الانترنت في الشبكة (محلية ، عالمية . ..الخ)

## Slide 3: IP Addressing عنونة بروتوكول عنوان الانترنت
32-bit binary number, usually expressed as 4 “dotted decimal” values.
يحتوي على 32 رقم ثنائي ، عادة يكون على شكل اربع خانات مفصولة بالفاصلة العشرية
Each decimal value represents 8 bits, in the range of 0 to 255
كل خانة عشرية تمثل ب8 ارقام ثنائية كل رقم مداه من 0 الى 255

## Slide 4: Example
140.179.220.200
Written in binary form:
200 220 179 140
10001100. 10110011. 11011100. 11001000

## Slide 5: Example
We see the address in the decimal form.
نحن نرى العنوان بالنظام العشري
Your computer sees it in the binary
form.
الحاسوب يرى العنوان بالنظام الثنائي

## Slide 6: Binary Octet:
An octet is made up of eight “1”s or “0”s, representing the following values:
كل اوكتت يتكون من ثمان خانات كل خانة تكون اما صفر او واحد تعمل على تمثيل الارقام التالية
128 64 32 16 8 4 2 1
So the value of 140 (the first octet of our example) looks like this:
اذا قيمة الرقم 140 هي :
0 0 1 1 0 0 0 1

## Slide 7: Binary Octet:
128 0 + 0 + 0 + 8 + 4 + 0 + 0 + 140 =
عمليةالتحويل من الثنائي الى العشري وبالعكس

## Slide 8: IP Address Classer IP ver 4
32 Bit Address 232 = 4.2 billion possible addresses
فئات العنونة
There are 5 different address classes
يوجد خمسة فئات عنونة مختلفة
Only 3 are in commercial use at this time.
ثلاثة انواع فقط مستخدمة في التطبيقات التجارية حالياً
Notes: Class D addresses are reserved for multicasting and class E addresses are reserved for future use. They should not be used for host addresses.

## Slide 9
You can determine the class of the address by looking at the first 4 bits of the IP address:
يمكننا تحديد فئة عنوان الانترنت من الاربعة ارقام ثنائية للعنوان
  Class A begin with 0xxx, or 1 to 126 decimal
  Class B begin with 10xx, or 128 to 191 decimal
  Class C begin with 110x, or 192 to 223 decimal
  Class D begin with 1110, or 224 to 239 decimal
  Class E begin with 1111, or 240 to 254 decimal

## Slide 10: Network vs. Host
Every IP address has 2 parts:
كل عنوان له جزئين
  1 identifying the network it resides on the host
  يعرف الجزء الاول الشبكة الموجود فيه المضيف
  2 identifying the host address on the network
  الجزء الثاني يعرف عنوان المضيف في الشبكة

## Slide 11: Network vs. Host
The class of the address and the subnet mask determine which part belongs to the network address and which part belongs to the host address
فئة العنوان وقناع الشبكة الافتراضية يحددان اي جزء ينتمي للشبكة واي جزء ينتمي للهوست

## Slide 12: IP Address Breakdowns: تقسيم عنوان الانترنت
The class of the address determines, by default, which part is for the network (N) and which part belongs to the host (H)
من خلال الفئة وعنوان الاي بي يتم تحديد اي جزء يعرف الشبكة وايهما يعرف المضيف
  Class A: NNNNNNNN.HHHHHHHH.HHHHHHHH.HHHHHHHH
  Class B: NNNNNNNN.NNNNNNNN.HHHHHHHH.HHHHHHHH
  Class C: NNNNNNNN.NNNNNNNN.NNNNNNNN.HHHHHHHH

## Slide 13: 140.179.220.200
Our example is a Class B address
العنوان ا علاه ينتمي للفئة B
By default, the Network part of the address is defined by the first 2 octets: 140.179.X. X
افتراضياً الجزء المتعلق بتعريف الشبكة يمكن تعريفة من اول خانتين
By default, the Host part of the address is defined by the last 2 octets: X.X.220.200
الجزء المتعلق بتعريف الهوست يمكن تحديده بآخر خانتين
What is the default subnet mask for this address
قناع الشبكة الافتراضي للشبكة هو 255.255.0.0
*Note that the network part of the address is also known as the Network Address
الجزء المتعلق بالشبكة يعرف ايضاً بعنوان الشبكة

## Slide 14: Two Reserved Addresses on a Subnet: عنوانان في هذه الشبكة محجوزان هما :
In order to specify the Network Address of a given IP address, the Host portion is set to all “0”s:
من اجل تحديد عنوان الشبكة للرقم المعطى فجزء الهوست يجب ان يملأ بالاصفار
  140.179.0.0  Network address
If all the bits in the Host portion are set to “1”s, then this specifies the broadcast address that is sent to all hosts on the network:
عندما يتم وضع واحد في كل خانات جزء المضيف عندها يتم استخدام الرقم الناتج لغاية البث الواسع ( بث الى جميع الاجهزة )
  140.179.255.255
Notes: This is why you cannot use all 1 or 0 in an IP address

## Slide 15: SUBNETTING

## Slide 16: Subnetting تصميم شبكات فرعية
Subnetting an IP network can be done for various reasons including:
تصميم الشبكات الفرعية في الشبكات يمكن عمله لعدة اسباب مختلفة
  Organizationعملية تنظيم للاجهزة في المنظمات
  Use of different physical mediaاستخدام الوسائط المادية المختلفة بشكل افضل
  Securityلغاية الحماية و الامن
  Control network trafficمن اجل التحكم ومراقبة مرور البيانات في الشبكة ومن اجل عدم حصول الزحمة

## Slide 17: Example Class A
Millions of Addresses Available
العديد من العنوانين متوفرة في هذه الفئة
  Over 16,000,000
Efficiencyالفعالية) )
  Non-subnetted networks are wasteful
  اذا لم يتم استخدام الشبكات الفرعية فان هناك العديد من العناوين سوف يتم هدرها وعدم الاستفادة منها
Smaller Network
يجب تقسيم الشبكات الى شبكات صغيرة لماذا؟
  Easier to manage
  سهولة الادارة
  Smaller broadcast domains
  مجالات للبث بحجم اصغر ومناسب ولا تتسبب بالمشكلات

## Slide 18: Subnet Mask قناع الشبكة الفرعية
Subnet masks are applied to an IP address to identify the Network portion and the Host portion of the address.
الهدف من قناع الشبكة الافتراضية هو من اجل تعريف جزء الشبكة وجزء المضيف
Your computer performs a bitwise logical AND operation between the address and the subnet mask in order to find the Network Address or number.
يقوم الحاسوب بعمليات منطقية على الارقام الثانئة (( ضرب and( ) من اجل معرفة عنوان الشبكة
1 and 1 =1 , 1 and 0 =0, 0 and 0=0, 0and 1= 0

## Slide 19: Default Subnet Masks قناع الشبكات الفرعية الافتراضي
Class A - 255.0.0.0
  11111111.00000000.00000000.00000000
Class B - 255.255.0.0
  11111111.11111111.00000000.00000000
Class C - 255.255.255.0
  11111111.11111111.11111111.00000000

## Slide 20: Logical Bitwise AND Operation
Remember our example?
  140.179.240.200
It’s a Class B, so the subnet mask is:
  255.255.0.0
We need to look at this as our computer does so we can perform the bitwise AND...

## Slide 21: Logical Bitwise AND Operation
140.179.220.200 Class B address
255.255.0.0 Subnet Mask
In Binary:
10001100.10110011.11110000.11001000
11111111.11111111.00000000.00000000
10001100.10110011.00000000.00000000
By doing this, the computer has found that our Network Address is 140.179.0.0

## Slide 22: Another Example:
Suppose we have the address of: 206.15.143.89?
Class C
255.255.255.0
206.15.143.0
0.0.0.89
What class is it?
What is the subnet mask?
What is the Network Address?
What is the host portion of the address?

## Slide 23: Why Do We Care!?
You can manipulate your subnet mask in order to create more network addresses. Why?
يمكن اجراء بعض العمليات على قناع الشبكة الفرعية من اجل خلق المزيد من عناوين الشبكات
If you have a Class C network, how many individual host addresses can you have?
  1 to 254
  Remember, you can’t have all “0”s and all “1”s in the
  host portion of the address.
  يكون في كل شبكة الرقم الاول والرقم الاخير محجوزات ولا يمكن تعيينهما لاي مستخدم او مضيف
  So we cannot use 206.25.143.0 (all “0”s) or 206.25.143.255 (all “1”s) as a host address.

## Slide 24: Why Do We Care!?
So we have Class C Network (206.15.143.0)
And we have 254 host address (1 to 254)
But what if our LAN has 5 networks in it and
each network has no more than 30 hosts on it?
لكن لو افترضنا ان المنظمة تحتاج الى 5 شبكات وكل شبكة تحتاج ان يكون فيها 30 مضيف
Do we apply for 4 more Class C licenses, so we have one for each network?
هل نعمل على الحصول على ترخيص لفئة سي
We would be wasting 224 addresses on each network, a total of 1120 addresses!
لو حصلنا على ترخيص لفئة سي فانه سوف يضيع في كل شبكة 224 عنوان

## Slide 25: Subnetting
Subnetting is a way of taking an existing class license and breaking it down to create more Network Addresses.
تعريف : هي طريقة من اجل استخدام الرخصة للفئة التي حصلت عليها وتقسيمها بطريقة معينة من اجل الحصول على المزيد من عناوين الشبكات والمضيفين
This will always reduce the number of host addresses for a given network.
الهدف من SUBNETTINGهو تقليل عدد الهوست ( جهاز حاسب ، طابعة ، ماسحة ، سويتش ، راوتر له اي بي ) في كل شبكة فرعية
Subnetting makes more efficient use of the address or addresses assigned to you.
الهدف من الشبكات الفرعية هو لجعل استخدام عناوين الانترنت اكثر فعالية في الشبكات

## Slide 26: How Does Subnetting Work?
Additional bits can be added (changed from 0 to 1) to the subnet mask to further subnet, or breakdown, a network.
يمكن اضافة المزيد من البتات الى قناع الشبكة الافتراضية وذلك بتغيير الاصفار الى وحدات من اجل الحصول على المزيد من الشبكات الفرعية ومن اجل تقسيم الشبكات الى شبكات اخرى اضافية
When the logical AND is done by the computer, the result will give it a new Network (or Subnet) Address.
عندما يتم اجراء عملية الضرب من قبل الحاسوب فان النتيجة سوف تعطينا شبكة جديدة او قناع شبكة جديد
Remember, an address of all “0”s or all “1”s cannot be used in the last octet (or host portion). All “0”s signify the Network Address and all “1”s signify the broadcast address
العنوان الذ ي يحتوي على اصفار او وحدات غير مستخدم تجارياً ويستخدما لتعريف عنوان الشبكة وايضاً لتعريف عنوان البث
0.0.0.0 255.255.255.255
Notes: Why do computers need to specify their Network Address? For when host doesn’t know what it is it can find out.
The restriction of not having all “1”s or “0”s also implies that we cannot have a 1 bit subnet mask.

## Slide 27: So How Does This Work? كيف نعمل شبكات فرعية
We ask our ISP for a Class C license.
على فرض اننا طلبنا ترخيص من مزود خدمة انترنت لفئة سي
They give us the Class C bank of 206.15.143.0
منحنا مزود الخدمة مجموعة IPالمذكور
This gives us 1 Network (206.15.143.0) with the potential for 254 host addresses (206.15.143.1 to 206.15.143.254).
افتراضياً هذا يعطينا عنوان لشبكة واحدة تحتوي على 254 عنوانا مختلفاً لمضيفين
But we have a LAN made up of 5 Networks with the largest one serving 25 hosts.
لكننا نحتاج الى ان يكون لدينا خمسة شبكات وفي كل شبكة 25 جهاز
So we need to Subnet our 1 IP address...
لذا لا بد من عمل شبكة فرعية على عنوان IP الوحيد الذي تم منحه لنا

## Slide 28: So How Does This Work? 5network ==25h for each n
To calculate the number of subnets (networks) and/or hosts, we need to do some math:
لحساب عدد الشبكات و الهوست يجب ان نعمل بعض العمليات الرياضية
Use the formula 2n-2 where the n can represent either how many subnets (networks) needed OR how many hosts per subnet needed.
نستخدم هذه المعادلة حيث تمثل ان اما عدد الشبكات التي نحتاج اليها او عدد الهوست التي نحتاج اليها

## Slide 29: So How Does This Work? 5 net === 25 host for each net
We know we need at least 5 subnets. So 23-2 will give us 6 subnet addresses (Network Addresses).
23 =2*2*2=8
نحتاج على الاقل 5 شبكات لذلك من الممكن تعويض الرقم 3 في المعادلة لنحصل على 6 شبكات
We know we need at least 25 hosts per network. 25-2 will give us 30 hosts per subnet (network).
ونحتاج على الاقل الى 25 هوست لكل شبكة لذا من الممكن تعويض الرقم 5 في المعادلة لنحصل على الرقم 30 هوست في كل شبكة
This will work, because we can steal the first 3 bits from the host’s portion of the address to give to the network portion and still have 5 (8-3) left for the host portion:
سوف يعمل ذلك بنجاح وذلك لاننا سوف نقوم بتعيين ثلاثة خانات من قسم الهوست واضافتها الى قسم تعريف الشبكة مما يقي 8-3 وتساوي 5 بقيت من اجل حصة الهوست

## Slide 30: Break it down:
Let’s go back to what portion is what:
3 bits for networks 5 bits for hosts
We have a Class C address:
NNNNNNNN.NNNNNNNN.NNNNNNNN.HHHHHHHH
With a Subnet mask of:
11111111.11111111.11111111.00000000
We need to steal 3 bits from the host portion to give it to the Network portion:
NNNNNNNN.NNNNNNNN.NNNNNNNN.NNNHHHHH

## Slide 31: Break it down:
  NNNNNNNN.NNNNNNNN.NNNNNNNN.NNNHHHHH
وهذا سوف يؤدي الى تغيير قناع الشبكة الافتراضية الى الرقم التالي :
This will change our subnet mask to the following:
11111111.11111111.11111111.11100000
Above is how the computer will see our new subnet mask, but we need to express it in decimal form as well:
الرقم اعلاه يبين كيف سوف يرى الحاسوب الشبكة الافتراضية الجديدة ولكن يجب ان يتم تحويلها الى ارقام عشرية لكي نفهمها بشكل اكثر
255.255.255.224 128+64+32=224

## Slide 32: What address is what?
Which of our 254 addresses will be a Subnet (or Network) address and which will be our host addresses?
أي من العناوين المحتملة والتي مجموعها يساوي 254 سوف يكون للهوست واي منها سوف يكون لتعريف الشبكات الفرعية
Because we are using the first 3 bits for our subnet mask, we can configure them into eight different ways (binary form):

## Slide 33: What address is what?
We cannot use all “0”s or all “1”s
000 001
010 011
100 101
110 111
We are left with 6 useable network numbers.
لا يمكن استخدام كل ارقام صفر او واحد مما يتبقى لنا 6 ارقام يمكن استخدامها كمعرفات للشبكات الفرعية

## Slide 34: Network (Subnet) Addresses
Remember our values:
128 64 32 16 8 4 2 1 Equals
Now our 3 bit configurations:
0 0 1 H H H H H 32
0 1 0 H H H H H 64
0 1 1 H H H H H 96
1 0 0 H H H H H 128
1 0 1 H H H H H 160
1 1 0 H H H H H 192

## Slide 35: Network (Subnet) Addresses
0 0 1 h h h h h 32
0 1 0 h h h h h 64
0 1 1 h h h h h 96
1 0 0 h h h h h 128
1 0 1 h h h h h 160
1 1 0 h h h h h 192
Each of these numbers becomes the Network Address of their subnet...

## Slide 36: Network (Subnet) Addresses
206.15.143.32
206.15.143.64
206.15.143.96
206.15.143.128
206.15.143.160
206.15.143.192

## Slide 37: Host Addresses
The device assigned the first address will receive the first number AFTER the network address shown before.
206.15.143.32
عنوان الشبكة الفرعية الاولى
206.15.143.33 or 32+1
1 0 0 0 0 1 0 0
And the last address in the Network will look like this:
206.15.143.62
0 1 1 1 1 1 0 0
*Remember, we cannot use all “1”s, that is the broadcast address (206.15.143.63)

## Slide 38: Host Addresses
The next network will start at 206.15.143.64
The first IP address on this subnet network will receive:
206.15.143.65
0 1 0 0 0 0 0 1
And the last address in the Network will receive: 206.15.143.94
0 1 0 1 1 1 1 0
*Remember, the broadcast address (206.15.143.95)

## Slide 39: Can you figure out the rest?
Network: Host Range
206.15.143.32 206.15.143.33 to 206.15.143.62
206.15.143.64 206.15.143.65 to 206.15.143.94
206.15.143.96 206.15.143.97 to 206.15.143.126
206.15.143.128 206.15.143.129 to 206.15.143.158
206.15.143.160 206.15.143.161 to 206.15.143.190
206.15.143.192 206.15.143.193 to 206.15.143.222

## Slide 40: How the computer finds the Network Address: كيف يحسب او يجد الحاسوب عنوان شبكة الهوست
200.15.143.89 An address on the subnet
255.255.255.224 The new subnet mask
When the computer does the Logical Bitwise AND Operation it will come up with the following Network Address (or Subnet Address):
يحسب الحاسوب عنوان الشبكة للهوست وذلك باجراء عملية ضرب اند بين رقم الهوست وقناع الشبكة الافتراضية
11001000.00001111.10001111.01011001= 200.15.143.89
11111111.11111111.11111111.11100000 = 255.255.255.224
11001000.00001111.10001111.01000000 = 200.15.143.64
This address falls on our 2nd Subnet (Network)

## Slide 41: Example Review
We have one class C license.
Class C bank of 206.15.143.0
على فرض اننا حجزنا الرقم اعلاه من فئة سي
We need to subnet that into 12 possible networks.
والمطلوب تصميم 12 شبكة فرعية
Each network needs a maximum of 10 hosts.
كل شبكة تحتوي على 10 هوست على الاكثر
How many bits do we need to take?
اذن نحن بحاجة الى ان تكون
N=?? 4 subnet
هناك اربعة بتات سوف يتم اقتطاعها من جزء الهوست واضافتها الى جزء الشبكة
24-2=14
4 bits need to be taken from the host portion and given to the network portion.

## Slide 42: Review
N=4 network n=4
Will that leave enough bits for the host portion? We need a maximum of 10 on each network…
License : Class C bank of 206.15.143.0
24-2=14
If we take 4 away, that leaves us with 4. That is enough for our individual networks of 10 hosts each.
بعد ان اقتطعنا اربعة بتات من حصة الهوست فسوف يتبقى 4 بتات للهوست وهذه كافية لتصميم 10 هوست لكل شبكة فرعية

## Slide 43: Review
Our new subnet mask will look like this:
11111111.11111111.11111111.11110000
255.255.255.240 128+64+32+16= 240
هذا هو قناع الشبكة الفرعية الجديد
14 IP for networks
0000 0011 0000 0010 0011 …..1111
Our subnet, or network addresses will be:

## Slide 44: Review
206.15.143.16 hosts: 206.15.143.17 ……… 206.15.143.30
206.15.143.32 hosts: 206.15.143. 33 ……… 206.15.143.46
206.15.143.48 hosts: 206.15.143.49 ……… 206.15.143.62
206.15.143.64 hosts: 206.15.143.65 ……… 206.15.143.78
206.15.143.80 206.15.143.96
206.15.143.112 206.15.143.128 206.15.143.144
206.15.143.160 206.15.143.176 206.15.143.192
206.15.143.208 206.15.143.224

## Slide 45
End Slide Show # 4