## Slide 1: 321:Networks Protocols
Lecture # 10:
Bridge , Router &(Routing)

## Slide 2
العناصر الرئيسية المستخدمة في توسيع الشبكات
Repeaters – Bridges – Brouters – Routers – Gateways – Switches - Hubs
تقنيات الاتصال المستخدمة في تراسل البيانات في الشبكات الواسعة WAN
Circuit Switching – Dedicated Circuit Switching – Packket Switching
البروتوكول (TCP/IP) طبقاته والبروتوكولات تحته.
البروتوكول IP و IP Adressing -- (IP V4 - IP V6)
تهيئة البروتوكول (TCP/IP) وكيفية اختبار إعداداته
تقنيات الاتصال المستخدمة في تراسل البيانات في الشبكات الواسعة WAN
خدمة ال DHCP بروتوكول العنونة الآلية
Review

## Slide 3
توسيع الشبكات الحاسوبية
مقوي الاشارة Repeater
الجسر Bridge
الموجه Router
بوابة العبور Gateway
المجمع الـ HUB
المبدل الـ Switch

## Slide 4
مع تزايد تقنية الشبكات وإدراك اهميتها في جودة وزيادة
الانتاج كانت الحاجة الى مضاعفة الاعتماد على تقنية تبادل
المعلومات والبيانات في المعمل الواحد او في فروع المؤسسة
المنتشرة في انحاء العالم مع المحافظة على البنية التحتية
الموجودة.
من هنا اتت اهمية توسيع الشبكات المحلية والعالمية الموجودة
دون الحاجة الى أي تغيير او تجديد في وضع الشبكة الحالية.
مقدمة

## Slide 5
مقوي الاشارة Repeater
ماهو مقوي الاشارة Repeater
المهام التى يقوم بها مقوي الاشارة
التقنية التي يعمل بها مقوي الاشارة Repeater

## Slide 6
مقوي الاشارة Repeater

## Slide 7
جهاز يقوم بتضخيم الاشارة بهدف ارسالها لمسافات بعيدة ضمن الشبكة الواحدة.
يتصف برخص ثمنه مقارنة مع اجهزة توسيع لشبكات الاخرى.
ان استخدام مقوي الاشارة في شبكة ما يرفع من قدرةها على التوسع جغرافيا.
يعمل مقوي الاشارة في الطبقة الفيزيائية لنظام الطبقات السبع (OSI) لذلك فان مقوي الاشارة Repeater يمكن استخدامه لتقوية اشارة بين شبكتين مختلفتين فقط بالطبقة الفيزيائية.
يقوم بتقوية الاشارة بين شبكتين حتى ولو كانت وسائط النقل مختلفة.
مثلا شبكة مربوطة بكبل ليف ضوئي مع شبكة مربوطة بكبل (UTP, STP)
مقوي الاشارة Repeater

## Slide 8
الجسر Bridge
ماهو الجسر Bridge
جداول التوجيه Routing Tables

## Slide 9
الجسر Bridge

## Slide 10
الجسر Bridge

## Slide 11
مهمة الجسر في الشبكات هو الربط بين الشبكات المحلية و يعمل في طبقة ربط البيانات(MAC) وليس في طبقة ربط البيانات (LLC) في نظام السبع طبقات (OSI) وبالتالي فان الجسر يهتم بالعناوين الفيزيائية (MAC Adress).
طبقة التحكم بالنفاذ الى الوسط (MAC) Media Access Control
طبقة التحكم بالاتصال المنطقي Logical Link Control(LLC)
كل جسر Bridge هو مقوي اشارة Repeater ولكن العكس غير صحيح
الجسر Bridge

## Slide 12
جداول التوجيه Routing Tables
يخزن الجسر العنوان الفيزيائي لكل حاسب قد ارسل بيانات عبر الشبكة وذلك في جدول يدعى جدول التوجيه Routing Tables.
(يتم التخزين بذاكرة RAM داخل الجسر- اذا انقطع التيار الكهربائي عند الجسر تفقد جميع الجداول)
عند استقبال الجسر لأية اطار فانه يختبر عنوان الجهة المرسل اليها فإذا وقعت في نفس الجهة المرسلة قام بإهمال هذا الاطار.
(ان استخدام الجسور في الشبكات يخفف من تدفق البيانات)
-اذا تلقى الجسر اطارا من جهة عنوانها غير مخزن سابقا فان الجسر يرسل رسالة الى جميع الاجهزة لمعرفة الشبكة التي يقع فيها هذا الحاسب.

## Slide 13
محتويات جداول التوجيه
عناوين (IP) جميع اجهزة الشبكة.
طول المسار المؤدي الى شبكة الهدف مقدرا بعدد القفزات.
مؤشر Flag يدل على فيما اذا كان حدث تعديل على معلومات المسار ام لا.

## Slide 14
الموجه Router
ما هو الموجه Router
انواع الموجهات
مهام الموجه في الشبكات

## Slide 15
الموجه Router

## Slide 16
الموجه هو من تجهيزات الشبكة التي تعمل عند الطبقة الثالثة طبقة الشبكة (Network) لنظام الطبقات السبع (OSI) ويستخدم لربط عدة شبكات محلية من انواع مختلفة (Ethernet – Token Ring,….) على ان يستخدم في تجهيزات الشبكة نفس البروتوكول.
يستخدم الموجه Router لربط الشبكات المحلية فيم بينها او لربط الشبكات الواسعة معا او لربط شبكة محلية مع شبكة واسعة.
يستخدم في الموجهات ايضا كما في الجسور تقنية جداول التوجيه Routing Tablesالتي تحوي هنا (IP Adress) بدلا من (MAC Adress)
الموجه Router

## Slide 17: التوجيه Routing
إن التوجيه هو العملية التي يستخدمها جهاز التوجيه لإعادة توجيه الحزم نحو الشبكة الوجهة, بناء على عنوان IP الذي تحمله حزمة البيانات Packet.لاتخاذ القرارات الصحيحة، يجب أن تعرف أجهزة التوجيه كيف تصل إلى الشبكات البعيدة .

## Slide 18
1- التوجيه الساكن Static Routing
2- التوجيه المتحول Dynamic Routing
ينقسم التوجية الى:
في الشبكات الضخمة يفضل استخدام التوجيه الديناميكي Dynamic لتخفيف جهد إدارة الشبكة ومتابعة تغيراتها. يستخدم التوجيه الثابت Static من أجل تحديد مسار آمن للبيانات.

## Slide 19: الغرض من بروتوكول التوجيه والأنظمة الذاتية

## Slide 20
يتعرف بروتوكول التوجيه على كل المسارات المتاحة، ويضع أفضل المسارات في جدول التوجيه، ويزيل المسارات التي لم تعد صالحة ,تعد خوارزمية التوجيه أمرًا أساسيًا بالنسبة للتوجيه الديناميكي , والتقارب السريع أمر مرغوب فيه حيث يقلل من الفترة الزمنية التي تستمر أجهزة التوجيه خلالها في اتخاذ قرارات توجيه غير صحيحة.
تقوم الأنظمة الذاتية بتقسيم الشبكة البينية العامة إلى شبكات أصغر وأكثر قابلية للإدارة.

## Slide 21
النوجيه الساكن Static Routing
في هذا النوع من الموجهات الـ Routers يقوم قائد الشبكة Administrator بإدخال المسارات بشكل يدوي وعليه سوف تسلك البيانات دائما هذه المسارات حتى يتم تعديلها من جديد.

## Slide 22
التوجيه المتحول Dynamic Routing
في هذا النوع من الموجهات Routers تبنى جداول التوجيه بشكل متغير تبعا لأفضلية المسار, ويتم قياس ذلك بواسطة تقنيات معينة تدعى بروتوكولات, ومن اشهر هذه البروتوكولات
OSPF
RIP

## Slide 23
بروتوكول توجيه المعلومات
Routing Information Protocol
حيث يتم تقدير المسار للهدف بعدد من القفزات .
ويقوم كل موجه Router ببث جداول التوجيه الخاص به الى الموجهات المجاورة
بحيث تقوم بتعديل جدول التوجيه الخاص بها .
يبث البروتوكول RIP معلومات التوجيه كل (30) ثانية.
(يتضمن جدول التوجيه)
يستخدم هذا البروتوكول تقنية الـ Distance Victor حيث تحسب المسافة الى الهدف
بوحدة القفزة Hop.

## Slide 24
التعرف على فئات بروتوكولات التوجيه (خوارزميات التوجيه)

## Slide 25: خوارزمية ”متجه المسافات“ Distance Vector
لا تتضمن معلومات هيكل الشبكة أية معارف عن أجهزة التوجيه البعيدة.

## Slide 26: اكتشاف هيكل الشبكة بواسطة Distance Vector

## Slide 27
بروتوكول فتح المسار الأقصر أولا
Open Shortest Path First
يقوم كل موجه ببث معلومات عن وضعه الحالى ومن ثم يستخدم كل موجه هذه المعلومات لحساب المسار الأقصر (الأفضل) الخاصة به.ويختار هذا البروتوكول أفضل المسارات طبقا لعدد من العوامل:
سرعة الخط
عدد القفزات اللازمة للوصول الى الهدف
ضغط تبادل البيانات على المسار

## Slide 28
ربط شبكتين مختلفتين بطبقة الشبكة لكنها متماثلة في بنى الطبقات الاعلى.
الاحتفاظ بالعناوين المنطقية (IP Adress) في جداول التوجيه.
اختيار المسار الافضل بين الشبكات لتراسل البيانات.
تهتم الموجهات بـ

## Slide 29
بوابة العبور (Gateway)
تعريف بوابة العبور Gateway
انواع بوابات العبور Gateway

## Slide 30
بوابة العبور (Gateway)

## Slide 31
يعتبر هذا الجهاز من اذكى أجهزة ربط الشبكات ويعمل في كل مستويات OSI Model هو جهاز يربط بين شبكتين مختلفتين كليا حيث يعمل هو كمترجم أوسيط بين الشبكتين.
بوابة العبور (Gateway)
تعد بوابة الاتصال Gateway جهازا أو برنامجا يتم من خلالها وصل شبكتين تستخدمان بروتوكولات مختلفة.

## Slide 32
اكثر أنواع بوابات الاتصال Gateway شيوعا أربعه :
1.Addreses Gateway
تعمل هذه البوابة على ربط شبكتين أو اكثر ذات بنية مختلفة وتقنيات مختلفة لإدارة الملفات .
2.Protocols Gateway
تعمل هذه البوابة على ربط شبكات تستخدم بروتوكولات مختلفة
بوابة العبور (Gateway)

## Slide 33
3.Externel Gateway.
يربط بين شبكات مختلفة كليا في البنية مثل ربط شبكة كمبيوتر بشبكة موبيل بشبكة تلفونات ارضية (مثل تقنية Voice over ip).
4.Internal Gateway
مثلا يستخدم لربط شبكتين واحدة من Microsoft وتستخدم بروتوكول IP والثانية من Novell وتستخدم بروتوكول IPX
بوابة العبور (Gateway)

## Slide 34
End Slide Show # 10