## Slide 1: الفصل الأول
ما هي الشبكة ؟

## Slide 2: ما هي الشبكة ؟
Network الشبكة مجموعة من العتاد و البرمجيات و الكابلات التي تسمح لمجموعة من الأجهزة الكمبيوترية بالاتصال مع بعضها .
تعني الغيمة في مخطط الشبكة أنه توجد مكونات شبكية – عتاد برمجيات و كابلات – لكن هذه التفاصيل غير معروضة لأنها غير مهمة في نقاش الحالي .
الملقم الذي يقدم في الشبكة بعض الخدمات للمستخدمين و في هذه الحالة يحفظ كل المستخدمين ملفاتهم على الملقم و يطبعون الملفات أيضا على الطابعة الموصولة إلى الشبكة .

## Slide 3: كيف تبدو الشبكة
غرفة التوصيل wiring closet و هي عبارة عن غرفة صغيرة يتم فيها تجميع الكابلات الواردة من جميع الكمبيوترات .
يتم وصل جميع الكابلات في غرفة التوصيل إلى المبدل switch يحتوي المبدل على عتاد و برمجيات ترسل البيانات المارة عبر الشبكة بين مختلف الأجهزة الموصولة إليها .

## Slide 4: الأشخاص الثلاثة – الملقم , الكابلات و الشبكة
المسؤول عن الملقم
يحتاج إلى بعض الخبرة في عتاد الكمبيوتر الشخصي , ولكن الأهم من ذلك , أنه يحتاج إلى خبرة برمجية كبيرة .
فالقسم الأهم في الدعم التقني الضروري للملقم يتضمن تثبيت البرمجيات , الاختبار , الإدارة و إصلاح الأعطال .
فمسؤول الملقم يهتم بالملقم و بكمبيوترات المستضافات أيضا , أما بقية الشبكة فهي بالنسبة له أجهزة متممة .

## Slide 5
مسؤول الكابلات يدعى الكهربائي ,
عمله هو تمديد الكابلات من المآخذ الموجودة في الغرف إلى غرفة التوصيل .
و هذا يحتاج إلى براعة و إلى مراعاة المعايير الكهربائية المتبعة في المباني .
كما يتضمن تمديد الكابلات الأرضية و في السقف أو عبر بعض الثقوب في الحائط .
إذا تنحصر مسؤولية الكهربائي بتمديد كابل من غرفة التوصيل إلى كل مكان في البناء يوجد فيه كمبيوتر سيتم وصلة إلى الشبكة .
المأخذ الجداري هو مقبس فيزيائي يتم وصل كابل الشبكة إلية من الكمبيوتر .
غرفة التوصيل تحتوي على نهايات الكابلات لكي يستطيع مهندس الشبكة أو مسؤول الكابلات أن يوصل نهايات الكابلات مع المبدل .
إذا تنحصر اهتمامات مسؤول الكابلات بتمديد و اختبار و إصلاح أعطال الكابلات الموصولة بين المآخذ الجداري و غرفة التوصيل .

## Slide 6
مسؤول الشبكة الذي يدعى مهندس الشبكة
يهتم بالمبدل و بعض العتاد و البرمجيات المستخدمة لإنشاء وسيلة الشبكة
فمهندس الشبكة يثبت و يدعم و يصلح أعطال العتاد و البرمجيات المثبتة على المبدل .
يجب أن يعرف مسؤول الشبكة موقع الملقم لكي يتأكد من إمكانية إرسال و استقبال البيانات المارة عبر الشبكة .
كما يهتم مسؤول الشبكة بمعرفة أنواع الخدمات التي يقدمها الملقم .

## Slide 7: أنواع مختلفة من شبكات الكمبيوتر التقليدية :
  الشبكة المناطقية المحلية LAN و هي شبكة من الكمبيوترات القريبة من بعضها .
  الشبكة WAN المناطقية العريضة للشركة و هي جزء من الشبكة تستخدم الكمبيوترات الموجودة في مواقع الشركة لإرسال و استقبال البيانات من الكمبيوترات الموصولة إلى الشبكات LAN في المواقع البعيدة .
    يدعو معظم الناس هذه الشبكة بشبكة الشركة enterprise network لأن الشبكة تتبع لشركة واحدة .
    و قد تسمع التسمية – الشبكة WAN للشركة enterprise WAN لأن شبكات الشركات تستخدم الشبكات WAN كجزء من شبكتها الكلية .

## Slide 8: أنا و أنت و العالم بأكمله فقط – الإنترنت
تقدم الشركات التي تدعى مزودات خدمة الإنترنت Internet service providers (ISP) خدمة الوصل إلى الإنترنت للشركات و الأفراد , و بالنتيجة تستطيع جميع الكمبيوترات في العالم أن تتصل مع بعضها .