## Slide 1: الفصل الرابع
بناء طرق محلية ( شبكة )

## Slide 2: ما هي الشبكة المناطقية المحلية
تضم الشبكة LAN : إلى كمبيوتران و الكمبيوتران يحتاجان إلى برمجيات شبكية لتحقيق الاتصال بينهما .
كما يحتاجان إلى البنية الفيزيائية الضرورية لإرسال البتات من كمبيوتر إلى اخر – لذلك تبرز الحاجة إلى الكابلات و البطاقات NIC في كل من الكمبيوترين .

## Slide 3: تسيير البتات عبر الأسلاك
لكي يرسل الجهاز رمز ثنائي إلى جهاز اخر , يرسل بعض الاشارات الكهربائية .
فالإشارات الكهربائية تملك العديد من المزايا التي يمكن أن تتحكم بها البطاقة NIC.
و بتغيير إحدى هذه المزايا إلى قيمتين مختلفتين , تعني إحداهما الرقم الثنائي 1 و تعني الأخرى الرقم الثنائي 0 ,يمكن إرسال البيانات عبر الأسلاك .

## Slide 4
السلك المصنوع من النحاس ناقل جيد للكهرباء .
يشير مصطلح الترميز إلى مجموعة القواعد المحددة لشكل الإشارة الكهربائية الموافق للرقم الثنائي 0 و الرقم الثنائي 1 .
لكي يعمل الإرسال الرقمي للبيانات بشكل صحيح , يجب أن يتفق المرسل و المستقبل على مميزات الإشارة الكهربائية التي تعني الرقم 0 و الرقم 1 , و يجب أن يتفقا أيضا على معدل إرسال البتات عبر الاسلاك .

## Slide 5
يشير المصطلح bps ( اختصار للبتات في الثانية ) إلى سرعة و صلات الشبكات , و لاحظي أن الوحدة هي البتات و ليست البايتات .
تحقق شبكات LAN البطئية معدل سرعة يصل إلى 10 مليون بت في الثانية ( Mbps , تدعى أيضا ميغابت في الثانية )

## Slide 6: الحاجة إلى طريق بمسارين ( شبكة )
إذا كان هناك كمبيوتران في الشبكة و أرسل الكمبيوتران بيانات عبر الشبكة في نفس الوقت فإن ذلك يسبب تداخل الإشارتان الكهربائيتان , و من أجل حل هذه المشكلة يستخدم الكمبيوتران سلكين بدل من سلك واحد فقط .

## Slide 7: المادة المقابلة للإسفلت : الكابلات
أن البطاقات NIC تستخدم سلك نحاسي واحد لإرسال البيانات في كل اتجاه .و لكن بدلا من استخدام أسلاك نحاسية مثبتة إلى البطاقات , فإننا نستخدم الكابلات و الموصلات للتعامل مع الاسلاك , فيصبح عمل الكهربائي أبسط و أفضل .
يتم تصنيع الكابلات من مادة بلاستيكية تمر الاسلاك النحاسية ضمنها .

## Slide 8: الكابل UTP
تدعى الكابلات غير المغلفة الكابلات الثنائية المجدولة غير المغلفة .
سوف ترى الأسلاك النحاسية و المادة البلاستيكية التي تغلفها . السلك النحاسي رقيق و يمكن قطعه بسهولة باليد .و لذلك يتم استخدام غطاء بلاستيكي رقيق على كل من الاسلاك النحاسية ,بلون مختلف لكل سلك ,و بذلك يمكنك النظر إلى نهاية الكابل و تمييز الأسلاك عن بعضها .

## Slide 9
لا حظ أن الاسلاك في الشكل مجدولة في زوجين و يدعى كل زوج سلك ثنائي مجدول يشير هذا المصطلح إلى زوج من الأسلاك المجدولة حول بعضها لتقليل التداخل الكهربائي على الاسلاك .
فالتداخل الكهرمغناطيسي ( EMI) يحدث عندما تغير الإشارات الكهربائية الموجودة في الهواء – الصادرة عن الاسلاك الأخرى أو الاجهزة الكهربائية القريبة – التيارات الكهربائية المارة في الاسلاك .
و إذا غير التداخل ) EMI ) الخارجي قيمة الاشارة في السلك قد يخطي الكمبيوتر المستقبل بتفسير الرقم 0 على أنه 1 أو العكس .و قد لا يفهم ما تم إرساله نهائيا .

## Slide 10
يضاف إلى الكابل أيضا غلافا يحجب عن الاسلاك تأثيرات التدخل الكهرمغناطيسي EMI , فيقلل بذلك من تأثيرات التداخل EMI الذي تتعرض له الاسلاك .
لكن غلاف الكابل ثقيل , فيقلل من مرونة الكابل عند الثني و يزيد من كلفة إنتاجه .
تدعى الكابلات المغلفة الكابلات الثنائية المجدولة المغلفة ( STP )

## Slide 11
و قد أدى تطور تقنية الشبكات LAN إلى خفض كلفة الكابلات UTP و استخدمها بشكل واسع و استخدام الكابلات STP في الاماكن التي تتعرض إلى مقدار كبير من التداخل الكهرمغناطيسي .

## Slide 12: رسم خطوط على الطريق : الموصلات
يأخذ الكهربائي الكابل و يربط موصلا إلى نهايته , فيدخل كل سلك في مكانه ضمن الموصل وتسري الكهرباء عند توصيلة إلى الجهاز .
يدعى القسم الظاهر من السلك في الموصل رجل pin و هو مكان يكشف القسم النحاسي من السلك في الموصل .
الموصل يدعى RJ-45
عرفت جمعية صناعة الاتصالات ( TIA ) و اتحاد الصناعات الكهربائية ( EIA ) معايير الكابلات و الموصلات .
تعرف EIA/TIA المعايير التي توجه عملية ربط الأسلاك مع الارجل عند إنشاء الكابل لاستخدامه في شبكة الأثيرنت .

## Slide 13
الموصل RJ-45 يسمح بربط ثمانية أسلاك إليه .
يوجد في الموصلات RJ-45 لواقط جانبية تسمح بإدخال الموصل بسهولة في المقبس ( الثقب ) الموجود على بطاقة الشبكة في الكمبيوتر .و بعد أن يدخل الموصل إلى مكانه يصبح محكم الوصل .
و إذا دفعت اللاقط نحو الموصل , يتحرر الموصل من البطاقة . لذلك يساعد اللاقط على إحكام وصل الموصل و يسمح لك بإخراج الموصل عند الضرورة .

## Slide 14: القياد في المسار الصحيح ( زوج الأسلاك ) على الطريق
تحاول البطاقتان NIC في الكمبيوتر أن ترسلا البيانات عبر السلك الثنائي المجدول الموصول إلى الرجلين 1و 2 من الموصل RJ-45 و تتوقع البطاقتان NIC نفسها أن تستقبلا البيانات عبر السلك الثنائي المجدول الموصول إلى الرجلين 3 و 6 فإذا بدون استخدام الأنواع الصحيحة من الكابلات لا يمكن أن تتصل بطاقتي NIC أثيرنت .
عند وصل نهاية أحد الأسلاك إلى الرجل 1 لأحد الموصلين و نهاية السلك الآخر إلى الجل 1 للموصل الآخر .
يتم وصل الرجل 2 على أحد نهايتي الكابل بالرجل 2 على الكابل الآخر و هكذا يتم وصل الأسلاك الثمانية . ويدعى الكابل الذي يتم توصيل أسلاكه بذه الطريقة الكابل المباشر

## Slide 15
المشكلة الموضحه من هذا النوع من التوصيل فإن كلا البطاقتين NIC ترسلان البيانات على السلك الثنائي الموصول إلى الرجلين 1 و 2 و تسري الإشارات الكهربائية عبر الاسلاك لكي تدخل إلى البطاقة NIC الأخرى على الرجلين 1و 2 لكن البطاقة NIC لا تستقبل البيانات على الرجلين 1 و 2 لان البطاقة NIC اثيرنت تحاول أن ترسل على الرجلين 1 و 2 و تستقبل على الرجلين 3 و 6 في هذه الحالة , كلا الكمبيوترين يرسلان البيانات و لا يستقبلها أي منهما .

## Slide 16
لحل هذه المشكلة نستخدم كابلات العبور التي يتم فيه وصل السلك إلى الرجل 1 على أحد طرفي الكابل و على الرجل 3 على طرف الكابل الآخر , يتم وصل السلك على الرجل 2 مع الرجل 6 على الطرف الآخر , و العكس صحيح . فيصبح كل كمبيوتر قادرا على استقبال البيانات من الكمبيوتر الآخر .

## Slide 17: المجمعات بالطريق المحلي : المجمعات المركزية للأثيرنت
إن الحل البديل لتمديد الكابلات إلى جميع الكمبيوترات الأخرى , هو توصيل كابل إلى غرفة توصيل الكابلات ووصل الكابلات إلى جهاز شبكي يدعى المجمع المركزي أثيرنت
يقدم هذا الجهاز وظائف أهمها : إمكانية توصيل الأجهزة باستخدام كابل واحد و بطاقة NIC واحدة لكل جهاز و بالتالي إزالة مشكلة الكابلات .ينصت المجمع المركزي للإشارات الكهربائية الواردة , و عن استقبالها يرسل الإشارة نفسها إلى جميع الأجهزة الأخرى الموصولة إليه .

## Slide 18: فوائد تمديد الكابلات النظامي
تساعد على تقليل الحاجة إلى تمديد كابلات جديدة , لأنه يتم تحديد المسافة من المآخذ الجدارية إلى لوحة التوصيل بسهولة .
تسمح بتمديد كابلات توصيل قصيرة من المأخذ الجداري إلى الكمبيوتر بدون طلب مساعدة الكهربائي .
تسمح لمهندسي الشبكات بتمديد كابل توصيل قصير من لوحة التوصيل إلى أجهزة الشبكات مثل المجمع المركزي .
تساعد على تنظيم غرفة التوصيل .