## Slide 1: الفصل الخامس
قوانين السير : كيف تستخدم الطريق المحلي ( الشبكة )

## Slide 2: البيانات المقبولة على الشبكات LAN : إطار الأثيرنت
تضم الأثيرنت Ethernet مجموعة من المعايير و البروتوكولات الضرورية للاتصال في الشبكة LAN كما عرفها IEEE
لا يمكن أن يرسل الكمبيوترات بيانات المستخدم عبر الشبكة LAN مباشرة يجب أن يغلف الكمبيوتر البيانات في إطار أثيرنت .
يشير التغليف Encapsulation إلى عملية أخذ البيانات ووضعها ضمن ترويسة و ذيل أثيرنت .
تدعى كتلة البتات الناتجة عن عملية التغليف , بما في ذلك ترويسة و ذيل الأثيرنت , إطار أثيرنت Ethernet frame

## Slide 3
إن ترويسة header و ذيل trailer الأثيرنت هي بايتات إضافية تستخدمها الكمبيوترات , البطاقة NIC و أجهزة الشبكات من أجل عمل الأثيرنت بشكل جيد .
تدعى البايتات الثمانية الأولى في ترويسة الأثيرنت بالمقدمة preamble
تحتوي المقدمة على سلسلة متناوبة من الأصفار و الواحدات فتعرف بذلك البطاقة NIC التي تستقبل البيانات بقدوم إطار جديد مرسل عبر الشبكة LAN

## Slide 4
يشير المصطلح ” إطار frame ” إلى الترويسات و الذيول المعرفة في معايير الطبقة 2 و على البيانات الموجودة ضمن الإطار
يشير المصطلح ” إطار أثيرنت Ethernet frame ” إلى الإطار الذي تم إنشاؤه وفق مواصفات بروتوكول الأثيرنت لاستخدمه على الأثيرنت .

## Slide 5: التصادمات
في الشبكات و عند استخدام المجمعات المركزية أثيرنت , تقع الحوادث ( تدعى تصادمات في لغة الأثيرنت ) .
يحدث التصادم collision عند ارسال إطارين أو أكثر عبر سلك ثنائي مجدول واحد في الوقت نفسه .فتكون النتيجة تشوية كل الإطارين

## Slide 6: لماذا تحدث التصادمات على الأثيرنت
في الشبكات تحدث التصادمات و لو تم الالتزام بجميع قواعد الأثيرنت
لكي تفهم سبب ذلك , أنظر إلى الحالتين التاليتين :
عندما تنتقل إشارتان كهربائيتان أو أكثر عبر السلك الثنائي نفسه , تتشوه كلتا الإشارتين و تندمجان في إشارة واحدة , و لا يمكن الجهاز المستقبل من تفسير الإشارة كرقم 0 أو رقم 1 .
يرسل المجمع المركزي الإشارات الكهربائية المستقبلة على أحد المنافذ , عبر جميع المنافذ الأخرى , ما عدا المنفذ الذي تم الاستقبال منه , و حتى أثناء إرسال إشارات كهربائية أخرى

## Slide 7: تجنب وقوع معظم الحوادث
تعرف معايير الأثيرنت خوارزمية أساسية تساعد على تقليل حوادث التصادم , وتعرف أيضا إجرائية العمل عند وقوع التصادم , وتدعى هذه الخوارزمية كشف تصادم الوصول المتعدد بتحسس الحامل ( CSMA/CD )
تبدأ الخوارزمية بهذا المفهوم البسيط : استمع قبل بدء الإرسال , و انتظر حتى ينتهي استقبال الأطر ثم حاول إرسال إطارك .

## Slide 8: ما الذي يحدث عن حدوث التصادم
ما العمل بعد حدوث التصادم ؟ تقترح CSMA/CD ما يلي :
يرسل مرسلو الأطر المتصادمة رسالة تشويش لكي يعرف الجميع بحدوث التصادم .
يختار مرسلو الأطر المتصادمة أوقات زمنية عشوائية .
ينتظر كل من مرسلي الأطر المتصادمة انقضاء الزمن العشوائي الذي اختاروه قبل أن يعيدوا إرسال الإطار .
إن إشارة التشويش jamming signal هي إشارة كهربائية محددة في معايير أثيرنت تخبر جميع الكمبيوترات عن وقوع تصادم .

## Slide 9: التوقف عند الوجهة
عند استخدام الأثيرنت مع مجمع مركزي , يأخذ كل كمبيوتر نسخة عن الأطر المرسلة – هذا الجانب السيئ في عمل المجمع المركزي الذي يستقبل الأطر الواردة من منفذ و يرسلها على جميع المنافذ الأخرى .
أن المجمع المركزي يقوم بذلك لكي يتم وصل البطاقة NIC الموجودة في كل كمبيوتر مع المجمع المركزي باستخدام كابل واحد .

## Slide 10: ارسال بيانات لشخص معين
كل بطاقة NIC تملك عنوان أثيرنت فريد تم وضعه على البطاقة في المصنع .
تضم ترويسة الأثيرنت حقل عنوان المصدر و حقل عنوان الوجهة .
على سبيل المثال , يضع الشخص المرسل عنوان الأثيرنت الخاص به في حقل عنوان المصدر للإطار و يضع عنوان الأثيرنت الخاص بالشخص المستقبل في حقل عنوان الوجهة .

## Slide 11
تحدد معايير الأثيرنت طول العناوين بمقدار 48 بت ( 6 بايت ) .
يمكنك أن تكتب عناوين الأثيرنت كأرقام ثنائية , لكن كتابة 48 رقم ثنائي عملية مضنية .
لذلك حاول مصممو الأثيرنت أن يكتبوا عناوين الأثيرنت باستخدام الارقام العشرية .
لكن التحويل بين الأرقام العشرية و الأرقام الثناية صعبا .
فتم اختيار النظام السادس عشر ( hex ) الذي يشبه النظام العشري و النظام الثنائي .
يستخدم النظام السادس عشر لتمثيل الأرقام الثنائية , فكل رقم سادس عشر يمثل أربعة أرقام ثنائية .

## Slide 12: التعرف على الاخطاء
عند تفسير البطاقة NIC المستقبلة الإشارة الكهربائية الواردة كسلسة من الأرقام الثنائية 0 و 1 , قد يحدث خطأ في تفسير الأرقام المستقبلة إذا تغيرت الإشارات الكهربائية أثناء مرورها عبر الأسلاك بسبب مقاومة الأسلاك , التداخل EMI حوادث التصادم و العوامل الأخرى .قد يرسل 1 و يظن المستقبل أنه الرقم 0 و العكس بالعكس .
تستخدم الأثيرنت حقلا في ذيل الأثيرنت يدعى تتابع تدقيق الإطار ( FCS ) Frame check sequence من أجل التعرف على الخطأ .

## Slide 13
يحتوي الحقل FCS على رقم بطول 4 بايت يسمح للمستقبل بتحديد أن الإطار المستقبل يحتوي على أخطاء .
تدعى هذه الطريقة البسيطة كشف الخطأ error detection
أما استعادة الخطأ error recovery فتشير إلى العملية التي يطلب بها المستقبل أن يعيد المرسل إرسال الأطر التي لم تجتاز التدقيق FCS .
ينفذ بروتوكول التحكم بالإرسال ) TCP ) عملية استعادة الخطأ .
إن الأثيرنت و TCP يتممان عمل بعضهما بطريقة أو أخرى .

## Slide 14: معياري الأثيرنت
تم إنشاء الأثيرنت في السبعينات , و كانت هناك ثلاث شركات اهتمت في الأثيرنت و دعمتها , فوضعت هذه الشركات معيار أصلي دعته أثيرنت DIX , باستخدام الأحرف الأولى من أسماء هذه الشركات الثلاثة , و يدعى هذا المعيار أيضا أثيرنت الإصدار 2
أنشاء IEEE , لاحقا في الثمانينات , لجانا لوضع قواعد لمعايير الشبكات LAN