## Slide 1: الفصل السادس
تخفيف الاحتقان و القيادة بسرعة أكبر على الطريق المحلي ( الشبكة )

## Slide 2: أهداف الفصل
ان تعرف الطالبة مايلي:
العمل الاساسي للمبدل LAN
الطريقة التي تعمل بها تتبعها مبدلات LAN لالغاء حوادث التصادم
اسباب الحصول على معدل خرج اكبر في الشبكة LAN عند استخدام مبدلات LAN بالمقارنة مع استخدام المجمع المركزي
الشروط التي تسمح بتشغيل الاتصال الكامل وشرح مميزات الاتصال الكامل
السرعات المختلفة التي تدعمها الاثيرنت

## Slide 3: المحتوي
بناء شبكة أثيرنت صغيرة تضم كمبيوترين باستخدام كابل واحد .
و بناء شبكة أثيرنت أكبر بتوصيل العديد من الأجهزة إلى مجمع مركزي أثيرنت واحد و هي الطريقة المتبعة عند الحاجة إلى ربط أكثر من جهازين إلى الشبكة .
يمكن التخلص من مشاكل أداء المجمعات المركزية و السماح بمرور حجم أكبر من البيانات عبر الشبكة LAN في الفترة الزمنية نفسها و ذلك باستخدام LAN switches المبدلات .

## Slide 4: تخفيف الاحتقان بفتح مسارات أكثر في الشبكات LAN
      عندما تستخدم مجمع مركزي , يمكن لجهاز واحد فقط أن يرسل البيانات في أي وقت محدد .
      أما المبدل , فيمكن لعدة أجهزة أن ترسل في الوقت نفسه فتزيد بالتالي من حجم البيانات التي يمكن إرسالها عبر الشبكة LAN

## Slide 5: المجمعات المركزية : طريق بمسار واحد
العملية المنطقية التي يتبعها المجمع المركزي :
  المجمع المركزي : عندما أستقبل الإشارات الكهربائية , أرسلها إلى جميع المنافذ الأخرى , ماعدا المنفذ الذي تم استقبال الإشارة منه .
  هذه هي طريقة تشغيل المجمع المركزي . و بالإضافة إلى ذلك العملية المنطقية التي تتبعها البطاقات NIC في الكمبيوترات الموصولة إلى المجمع . فهذه الكمبيوترات تعتمد على كشف تصادم الوصول المتعدد بتحسس الحامل (CSMA/CD ) .
  الكمبيوتر : استمع قبل الإرسال . إذا كنت تستقبل إطارا , انتظر حتى يستتب الهدوء قبل أن تحاول إرسال الإطار .
و بمراعاة هذين الشيئين , يمكن أن يرسل الجهاز إطارا في أي وقت و تستقبل جميع الأجهزة الأخرى الإطار . أي أن الأجهزة الأخرى تختار عدم الإرسال في الوقت نفسه .

## Slide 6: المبدلات : كيف تنشئ عشرات المسارات على الشبكة LAN
تقدم المبدلات LAN ميزات الكابلات نفسها التي تقدمها المجمعات المركزية ,مع تحسين كبير بالأداء .
العملية المنطقية المتبعة في المبدل :
  المبدل يسمح لكل جهاز موجود على الشبكة LAN بالاتصال مع الأجهزة الأخرى . ( يمكن الحصول عليها باستخدام المجمع المركزي )
  إن المبدل لا يرسل الإشارة الكهربائية عبر جميع المنافذ , بل يرسل الأطر إلى الوجهة الضرورية فقط . فيختبر محتويات إطار الاثيرنت و يبحث عن عنوان الوجهة أثيرنت MAC لكي يتخذ قرارا ذكيا .

## Slide 7: الفرق بين المجمع المركزي و المبدل
يكمن الفرق بين المبدلات و المجمعات المركزية في طريقة إرسال البيانات .
فالمبدل يستخدم جدول العناوين MAC في الشبكة من أجل اتخاذ قرار الإرسال .
و يدعى هذا الجدول ... جدول التبديل أو جدول العناوين MAC

## Slide 8
يمكنك أن تنظر إلى جدول العناوين MAC كإشارة مرور و المبدل هو تقاطع الطرق . فإشارة المرور تدل المبدل على إرسال الإطار عبر المنفذ المناسب .
تحسن العملية المنطقية المتبعة في المبدلات أداء الشبكة جزئي لأنه لا يتم إرسال الإطار إلى جميع الكمبيوترات الموصولة إلى المبدل .
الكمبيوترات تستخدم الخوارزمية ( CSMA/CD ) حتى مع وجود المبدل .
معدل الإرسال في الأثيرنت الأصلية 10 Mbps .

## Slide 9
يستخدم المبدل الدارئ Buffer و هي وحدات ذاكرة ضمن المبدل تحفظ الأطر بشكل مؤقت .
أن استخدام الدارئ لحفظ الأطر يحسن من أداء الشبكة بشكل مؤكد .

## Slide 10: الاتصال الكامل : الطريق بمسارين
هناك حالة واحدة لا ترسل فيها البطاقة NIC التي تستخدم CSMA/CD و ذلك عندما تستقبل إطارا . و في هذه الحالة يقرر عدم الإرسال الإطار وفق للخوارزمية التي تتطلب الانتظار .
تدعى عملية الإرسال و الاستقبال في الوقت نفسه الاتصال الكامل full duplex .
أما الطريقة CSMA/CD على الإرسال فقط أو الاستقبال فقط في الوقت نفسه . لذلك فإنها تقد الاتصال نصف الكامل half duplex

## Slide 11: تعلم العناوين MAC
تدعى عملية تعلم العناوين MAC التعلم learning .
يتعلم المبدل العناوين MAC باختيار عنوان المصدر MAC في الأطر المرسلة . فعندما ترسل بطاقة NIC إطار أثيرنت .تضع البطاقة NIC العنوان MAC الخاص بها في حقل عنوان المصدر MAC ضمن الإطار .

## Slide 12: قرار الإرسال في مقابل قرار الترشيح
عندما يستقبل المبدل إطارا و يرسله عبر أحد المنافذ بمقارنة عنوان الوجهة MAC مع جدول العناوين MAC , يعتبر ذلك قرار إرسال
المبدل لم يرسل الإطار عبر جميع المنافذ الأخرى , لذلك يعتبر قرار ترشيح

## Slide 13: ما العمل إذا لم تبين إشارات الطريق ( جدول العناوين ) الوجهة المطلوبة
يستخدم المبدل في هذه الحالة الغمر flooding أي يرسل الإطار عبر جميع المنافذ ماعدا المنفذ الذي تم استقبال الإطار منه .
و إذا كنت أريد إرسال الإطار إلى جميع المنافذ نستخدم العنوان الإذاعي و هو .FFFF.FFFF.FFFF

## Slide 14: سرعات الأثيرنت
الاسم | معيارIEEE | السرعة | نوع الكابلات
أثيرنت | 802.3 | 10Mbps | كلا النوعين
الأثيرنت السريعة | 802.3u | 100Mbps | كلا النوعين
جيغابت أثيرنت | 802.3z | 1Gbps | بصريه
جيغابت أثيرنت | 802.3ab | 1Gbps | نحاسية
10 جيغابت أثيرنت | 802.3ae | 10Gbps | بصرية